附件3：

智能坐便器产品申报要求及检测办法

上海市质量监督检验技术研究院

二○一六年十二月

智能坐便器产品申报要求及检测办法

1.范围

本方案适用于２０１7年智能坐便器产品检测及调研活动。检测产品范围为智能坐便器。本方案内容包括检测依据、检测项目、检测要求及评分方法。

2. 检测依据

GB 4706.1-2005  家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.53-2008  家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求

GB 25502-2010  坐便器用水效率限定值及用水效率等级

JG/T 285-2010    坐便洁身器

CBMF 15-2016  智能坐便器

3. 检测项目

智能盖板：整机能耗、清洗水量、分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不含第19.11条款)、稳定性、和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃、防水等级、水温稳定性、坐圈温度、肛门冲洗力、臀部清洗寿命、盖板强度试验。

整体式智能坐便器：整机能耗、清洗水量、用水效率等级、分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不含第19.11条款)、稳定性、和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃、防水等级、水温稳定性、坐圈温度、肛门冲洗力、臀部清洗寿命、盖板强度试验。

4. 检测要求及评分方法

4.1智能盖板检测要求及评分方法见表1。

表1 智能盖板检测要求及评分方法

| 评选项目 | 占比 | 检测项目（依据标准） | 基准要求 | 评分/标注 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能性能 | 50% | 整机能耗（CBMF 15-2016） | / | 基础分0分 | 100分 |
|  |  |  | 加分方法 | 按照CBMF 15-2016测试，整机能耗等级进行加分 | 能耗5级 加10分 能耗4级 加20分 能耗3级 加30分 能耗2级 加40分 能耗1级 加50分 |  |
|  | 50% | 清洗水量CBMF 15-2016） | 清洗水总量应不大于500mL | 基础分20分 （符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照CBMF 15-2016测试，按清洗水总量多少进行加分 | ≤450mL 加10分 ≤400mL 加20分 ≤350mL 加30分 |  |
| 安全性能 | 100% | 电气安全性能（CBMF 15-2016） | 电器安全性能应符合GB 4706.1-2005和GB 4706.53-2008的要求 | 基础分25分（符合该项要求） | 100分 |
|  |  | 防水等级 | 防水等级，标准要求达到IPX4 | 标准要求达到IPX4 达到IP24，加5分 达到IP34，加5分 达到IPX5，加5分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照IP等级进行加分 |  |  |
|  |  | 泄漏电流 | 泄漏电流，标准要求≤0.75mA或0.75mA/kW（两者取较大值） | 标准要求≤0.75mA或0.75mA/kW（两者取较大值） 0.50＜I≤0.75mA或mA/kW 加5分 0.20＜I≤0.50mA或mA/kW 加10分 I≤0.20mA或mA/kW 加15分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照泄露电流从大到小进行加分 |  |  |
|  |  | 耐潮湿 | 耐潮湿，标准要求≥48h | 标准要求≥48h 48h＜T≤120h 加5分 120h＜T≤240h 加10分 240h＜T 加15分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照耐潮湿时长进行加分 |  |  |
|  |  | 机械强度 | 机械强度，标准要求耐受0.5J冲击3次 | 标准要求耐受0.5J冲击3次 能够耐受1.0J冲击3次 加5分 能够耐受1.0J冲击6次 加10分 能够耐受2.0J冲击6次 加15分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照耐受冲击次数进行加分 |  |  |
|  | 15% | 电源软线的保护 | 电源软线的保护，标准要求耐受拉力100N计25次，扭矩0.35Nm计1min，软线不损坏且位移≤2mm | 标准要求耐受拉力100N计25次，扭矩0.35N·m计1min，软线不损坏且位移≤2mm 拉力100N计50次，扭矩0.35N·m计2min 加5分 拉力150N计50次，扭矩0.50N·m计2min 加10分 拉力200N计50次，扭矩0.80N·m计2min 加15分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照耐受拉力大小及次数、耐受扭矩大小及时长进行加分 |  |  |
| 舒适性能 | 40% | 水温稳定性（CBMF 15-2016） | 清洗水的温度应控制在35℃～42℃ 储热式：从达到最高温度起，30s内水温下降幅度不大于3℃ 即热式：60s内水温波动平均值偏差为±2℃ | 基础分20分 （符合该项要求） | 100分 |
|  |  |  | 加分方法 | 按照CBMF 15-2016测试，按温度波动进行加分 | 储热式：30s内水温下降幅度不大于2℃ 加10分 30s内水温下降幅度不大于1℃ 加20分 即热式：60s内水温波动平均值偏差为±1℃加20分 |  |
|  | 40% | 坐圈温度 （JG/T 285 -2010） | 洁身器的坐圈温度应在30℃～45℃范围之内 各测试点的温度之差不应大于5℃ | 基础分20分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照JG/T 285 -2010测试，按坐圈测试点温差进行加分 | 坐圈测试点温差小于等于4℃ 加5分 坐圈测试点温差小于等于3℃ 加10分 坐圈测试点温差小于等于2℃ 加15分 坐圈测试点温差小于等于1℃ 加20分 |  |
|  | 20% | 肛门冲洗力（JG/T 285 -2010） | 冲洗组件冲水30s的时间后，实验板上无代用污物残留 | 基础分20分 （符合该项要求） |  |
| 耐用性能 | 60% | 臀部清洗寿命（CBMF 15-2016） | 25000次寿命试验后，不应有龟裂、开裂、破损、变形、电线损伤、功能失效等现象 | 基础分60分（符合该项要求） | 100分 |
|  | 40% | 盖板强度试验 （CBMF 15-2016） | 盖板中心部位以垂直方向施加1000N，持续30s后盖板不应有龟裂、开裂、破损、变形等现象 | 基础分20分（符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照CBMF 15-2016测试，按受力大小进行加分 | 承受1500N 加10分 承受2000N 加20分 |  |

4.2整体式智能坐便器检测要求及评分方法见表2。

表2 整体式智能坐便器检测要求及评分方法

| 评选项目 | 占比 | 检测项目（依据标准） | 基准要求 | 评分/标注 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能性能 | 50% | 整机能耗（CBMF 15-2016） | / | 基础分0分 | 100分 |
|  |  |  | 加分方法 | 按照CBMF 15-2016测试，整机能耗等级进行加分 | 能耗5级 加10分 能耗4级 加20分 能耗3级 加30分 能耗2级 加40分 能耗1级 加50分 |  |
|  | 25% | 清洗水量（CBMF 15-2016） | 清洗水总量应不大于500mL | 基础分10分 （符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照CBMF 15-2016测试，按清洗水总量多少进行加分 | ≤450mL 加5分 ≤400mL 加10分 ≤350mL 加15分 |  |
|  | 25% | 用水效率等级（GB 25502-2010） | 达到用水效率等级的5级 | 基础分5分（符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照GB/T 25502-2010测试，用水效率等级进行加分 | 4级 加5分 3级 加10分 2级 加15分 1级 加20分 |  |
| 安全性能 | 100% | 电气安全性能（CBMF 15-2016） | 电器安全性能应符合GB 4706.1-2005和GB 4706.53-2008的要求 | 基础分25分（符合该项要求） | 100分 |
|  |  | 防水等级 | 防水等级，标准要求达到IPX4 | 标准要求达到IPX4 达到IP24，加5分 达到IP34，加5分 达到IPX5，加5分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照IP等级进行加分 |  |  |
|  |  | 泄漏电流 | 泄漏电流，标准要求≤0.75mA或0.75mA/kW（两者取较大值） | 标准要求≤0.75mA或0.75mA/kW（两者取较大值） 0.50＜I≤0.75mA或mA/kW 加5分 0.20＜I≤0.50mA或mA/kW 加10分 I≤0.20mA或mA/kW 加15分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照泄露电流从大到小进行加分 |  |  |
|  |  | 耐潮湿 | 耐潮湿，标准要求≥48h | 标准要求≥48h 48h＜T≤120h 加5分 120h＜T≤240h 加10分 240h＜T 加15分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照耐潮湿时长进行加分 |  |  |
|  |  | 机械强度 | 机械强度，标准要求耐受0.5J冲击3次 | 标准要求耐受0.5J冲击3次 能够耐受1.0J冲击3次 加5分 能够耐受1.0J冲击6次 加10分 能够耐受2.0J冲击6次 加15分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照耐受冲击次数进行加分 |  |  |
|  |  | 电源软线的保护 | 电源软线的保护，标准要求耐受拉力100N计25次，扭矩0.35Nm计1min，软线不损坏且位移≤2mm | 标准要求耐受拉力100N计25次，扭矩0.35N·m计1min，软线不损坏且位移≤2mm 拉力100N计50次，扭矩0.35N·m计2min 加5分 拉力150N计50次，扭矩0.50N·m计2min 加10分 拉力200N计50次，扭矩0.80N·m计2min 加15分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照耐受拉力大小及次数、耐受扭矩大小及时长进行加分 |  |  |
| 舒适性能 | 40% | 水温稳定性（CBMF 15-2016） | 清洗水的温度应控制在35℃～42℃ 储热式：从达到最高温度起，30s内水温下降幅度不大于3℃ 即热式：60s内水温波动平均值偏差为±2℃ | 基础分20分 （符合该项要求） | 100分 |
|  |  |  | 加分方法 | 按照CBMF 15-2016测试，按温度波动进行加分 | 储热式：30s内水温下降幅度不大于2℃ 加10分 30s内水温下降幅度不大于1℃ 加20分 即热式：60s内水温波动平均值偏差为±1℃加20分 |  |
|  | 40% | 坐圈温度 （JG/T 285 -2010） | 洁身器的坐圈温度应在30℃～45℃范围之内 各测试点的温度之差不应大于5℃ | 基础分20分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照JG/T 285 -2010测试，按坐圈测试点温差进行加分 | 坐圈测试点温差小于等于4℃ 加5分 坐圈测试点温差小于等于3℃ 加10分 坐圈测试点温差小于等于2℃ 加15分 坐圈测试点温差小于等于1℃ 加20分 |  |
|  | 20% | 肛门冲洗力（JG/T 285 -2010） | 冲洗组件冲水30s的时间后，实验板上无代用污物残留 | 基础分20分 （符合该项要求） |  |
| 耐用性能 | 60% | 臀部清洗寿命（CBMF 15-2016） | 25000次寿命试验后，不应有龟裂、开裂、破损、变形、电线损伤、功能失效等现象 | 基础分60分（符合该项要求） | 100分 |
|  | 40% | 盖板强度试验 （CBMF 15-2016） | 盖板中心部位以垂直方向施加1000N，持续30s后盖板不应有龟裂、开裂、破损、变形等现象 | 基础分20分（符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照CBMF 15-2016测试，按受力大小进行加分 | 承受1500N 加10分 承受2000N 加20分 |  |