附件一：

UDC

建筑装饰行业工程建设 CBDA

中国建筑装饰协会标准

P             T/CBDA X-201X

幼儿园室内装饰装修技术规程

Technical specification for kindergarten Interior  decoration

征求意见稿

201X-XX-XX发布                 201X-XX-XX实施

中国建筑装饰协会  发布

关于发布建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会CBDA标准

《幼儿园室内装饰装修技术规程》的通知

中装协[2018] X号

根据中国建筑装饰协会2016年9月22日《关于2016（第五批）建筑装饰行业工程建设CDBA标准立项的批复》的要求，按照《建筑装饰行业工程建设中国建筑装饰协会标准（CBDA标准）编制工作管理办法（试行）》（中装协[2017]66号）的规定，由苏州广林建设有限责任公司主编并会同有关单位共同编制的《幼儿园室内装饰装修技术规程》，批准为中国建筑装饰协会（China Building Decoration Association，缩写CBDA）标准，编号为T/CBDA  X-，自  X年X月X日起施行。

本规程是我国建筑装饰行业工程建设的团体标准，供市场自愿采用。根据住房和城乡建设部办公厅《关于培育和发展工程建设团体标准的意见》（建办标[2016]57号）的要求，团体标准经建设单位、设计单位、施工单位等合同相关方协商同意并订立合同采用后，即为工程建设活动的依据，必须严格执行。

本规程由中国建筑装饰协会负责管理，苏州广林建设有限责任公司负责具体解释工作，中国建筑装饰协会行业发展部组织中国建筑工业出版社出版发行。

中国建筑装饰协会

2018年X月X日

前  言

根据中国建筑装饰协会2016年9月22日《关于2016年（第五批）建筑装饰行业工程建设CBDA标准立项的批复》的要求，按照《建筑装饰行业工程建设中国建筑装饰协会标准（CBDA标准）编制工作管理办法（试行）》（中装协[2017]66号）的规定，由苏州广林建设有限责任公司主编并会同有关单位，共同编制了本规程。

本规程在编制过程中，编委会进行了广泛深入的调查研究，认真总结实践经验，吸收国内外相关标准和先进技术经验，并在广泛征求意见的基础上，通过反复讨论、修改与完善，经审查专家委员会审查定稿。

本规程系国内首创，填补了我国建筑装饰行业标准的空白，总体上达到了（）水平。

本规程的主要技术内容是：1.总则；2.基本规定；3.设计；4.施工；5.验收；6.交付与维保。

本规程某些内容涉及知识产权的具体技术问题，使用者可直接与本规程的有关持有者协商处理，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国建筑装饰协会负责管理，由苏州广林建设有限责任公司负责具体内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送苏州广林建设有限责任公司（ EMAIL:SZGL 公众号：苏州广林建设有限责任公司 网址：www.szgljs.com 地址：苏州高新区泰山路129号，邮编215129）

本规程主编单位：苏州广林建设有限责任公司

本规程参编单位：江苏协和装饰工程有限公司

仪征市新潮装饰工程有限公司

大连鑫诚装饰装修有限公司

苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司

苏州工业职业技术学院

广东优冠生物科技有限公司

南京稼禾建设工程有限公司

深圳中深装建设集团有限公司

福尔波地板（上海）有限公司

吉林日禾科技开发有限公司

吴江市点睛建筑装饰有限公司

昆山市华鼎装饰有限公司

南京银城建设发展股份有限公司

苏州百联节能科技股份有限公司

苏州亚冠装饰有限公司

苏州建设（集团）有限责任公司

本规程主要起草人员：嵇建胜  施广悦  秦康珍

赵明良  何  倩  包茜虹

沈  晖  侯传洲  卫泳岐

苏  超  杨  健  汪  杰

石文勤  管  兵  许安萍

虞珍琰  杨  建  张  磊

钱玉民

本规程主要审查人员：

……

目  次

1 总 则	5

2 基本规定	6

3设计	7

4材料	11

5施工	12

6验收	17

7交付与维保	23

本规程用词说明	24

引用标准名录	25

附：条文说明	26

Contents

1 Generel Provisions…………………………………………………………………………5

2 Basic Requirements………………………………………………………………………6

3 Design………………………………………………………………………………………7

4 Materials…………………………………………………………………………………11

5 Construction……………………………………………………………………………12

6 Acceptance………………………………………………………………………………17

7 Delivery And Maintenance………………………………………………………………23

Explanation of Wording in this Specification……………………………………………24

List of Quoted Standards…………………………………………………………………25

Addition:Explanation of Provisions………………………………………………………26

1 总 则

1.0.1为了统一幼儿园室内装饰装修的技术要求，满足幼儿园室内装饰装修市场和创新的需求，做到技术先进，经济合理，功能适用，安全可靠，绿色节能，美观舒适，易于维保，保护幼儿的隐私和尊严，提高幼儿园室内装饰装修水平，保证幼儿园室内装饰装修工程质量，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于新建、扩建、改建和既有建筑的幼儿园室内装饰装修工程的设计、材料、施工、验收、交付与维保。

1.0.3幼儿园室内装饰装修工程除符合本规程外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

2 基本规定

2.1设计

2.1.1应与建筑设计相衔接并符合国家现行标准。

2.1.2承担设计的单位和人员应具有相应的设计能力和执业资格。

2.1.3宜采用标准化、集成化、模块化设计。

2.1.4设计文件的完整性深度应满足装饰装修工程需要。

2.1.5应保证建筑物的结构安全，当涉及主体和承重结构拆改或超标准增加楼面荷载时，应经原结构设计单位或具备相应资质的设计单位确认。

2.1.6防火、防雷、节能、环保、安全防范等设计应符合现行国家标准的规定。

2.1.7当墙体或吊顶内的管线可能产生冰冻或结露时，应进行防冻或防结露设计。

2.1.8应满足使用功能，保护幼儿的人身安全和个人隐私。

2.2材料

2.2.1材料应采用绿色环保、可再生、可循环利用的安全性材料,材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。不得使用国家明令淘汰的材料。

2.3施工

2.3.1承担施工的单位和人员应具备相应的经济、技术能力和执业资格，并有完善的质量安全管理体系。

２.3.2施工除应符合设计要求，还应符合国家现行有关标准的规定。

2.3.3推行加工工厂化、施工绿色化、管理精细化、信息数字化和新材料、新设备、新工艺、新技术的应用。

２.3.4不得违反设计文件，擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能，未经设计确认和有关部门批准，不得擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。

２.3.5施工前宜做样板间（段），并经相关各方确认。

2.4验收

2.4.1隐蔽工程质量应合格，并应有完整的验收记录，记录宜包含隐蔽部位实物照片。

2.4.2分部、分项和检验批工程质量均应合格，并有完整的质量验收记录。

2.4.3室内环境质量应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境控制规范》GB50325中的一类民用建筑的要求。

2.4.4工程竣工验收应符合国家现行有关标准的规定。

2.5交付与维保

2.5.1幼儿园室内装饰装修工程交付与维保应符合国家现行有关标准的规定和工程合同条款的约定；

2.5.2 工程竣工验收合格后，应向业主提供维保手册，装修工程保修期为2年。

3设计

3.1一般规定

3.1.1幼儿园室内装饰装修设计应符合下列规定：

1应含测量、空间、防火与疏散、建筑设备和无障碍等专业；

2顶面不应设计玻璃和大型灯具；

3外窗开启扇应设置纱窗；

4幼儿经常活动区域的墙面玻璃宜采用防爆玻璃，并有可靠的机械联接；采用玻璃隔断的,应设置防撞措施；

5顶棚、墙面不应采用木基层；

6墙面不宜使用干挂砖和干挂石材；

7幼儿经常活动的区域的地面应采用暖性弹性防滑抗污染材料；

8细部设计除符合相关国家规范外还应符合下列规定：

1）门宜采用平开木门，表面宜做软性处理；

2）门扇应设置观察窗和防夹手装置，门吸宜设置在门扇上部；

3）门锁把手应无棱角，距离地面600mm处，宜加设幼儿专用拉手；

4）楼梯踏步和台阶部位的阳角应做防滑和圆角处理；

5）墙、柱面、窗台、暖气罩、窗口竖边、固定家具等阳角部位距地面1.50 m以下应作圆角或软护角处理；

6）窗台板外沿宜与装饰完成面平齐；

7）防护栏杆的高度应从可踏面计算，且净高不应小于1.10m，防护栏杆必须采用防止幼儿攀登和穿越的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净空距离不应大于100mm；

8）距离地面高度1.50m以下，幼儿经常接触的室内墙面，宜采用光滑易清洁的材料。

9吊杆长度大于1.5m时应设置反支撑，设备宽度大于1.2m时应在设备下方设置局部转换层，吊杆长度大于2.5m时应设置转换层；

10吊顶主龙骨应避开灯具、通风口、检修口等部位，当不可避免时应采取加强措施；

11涉及结构要求的埋件,应进行结构计算,提供埋件的设计值；

12上部有防水要求的楼板不宜直接安装后置埋件；

13满足管道、设备等的使用和维护。

3.1.2色彩与标识设计宜具有趣味性、引导性，符合幼儿心理和生理成长要求。

3.1.3采用BIM技术的应符合现行团体标准《建筑装饰装修工程BIM实施标准》T／CDBA的相关规定。

3.2测量设计

3.2.1宜重点核实幼儿园原始建筑结构、给水排水、暖通空调、消防、安防、供电负荷和配电箱情况，形成测量成果。

3.2.2测量成果文件应保存下列内容：

1平面图、顶面图、立面图和剖面图等；

2 影像、原始记录和辅助设计图纸说明。

3.3空间设计

3.3.1空间设计含生活用房、专业教室、保健室、隔离室、辅助用房、办公用房和通道等，应符合现行行业标准《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39中的相关规定。

3.3.2生活用房设计还应符合下列规定：

1活动室内分隔高度应与幼儿身高相宜；

2活动室内的颜色宜选用色调柔和的中性色；

3幼儿卫生间应男、女分设，宜独立设置教职工卫生间和淋浴设施；

4卫生间门套下部应采取防潮措施。

3.3.3专业教室设计还应符合下列规定：

1顶面宜具有教学悬挂展示功能，墙面宜具有陈列作品功能；

2设置给水排水的教室应做防水处理；

3音体、舞蹈教室的墙面宜采用吸声和软质材料，镜面墙宜与采光窗垂直设置且镜面应采用机械联接；

4阅览室书架高度不宜超过1.20m，且应采取防倾覆措施。

3.3.4保健室设计还应符合下列规定：

1位置宜设置在门厅附近，面积不小于15㎡；

2应设置独立的洗手池，高度为500mm～550mm，宜采用感应龙头；

3地面应整体采用弹性耐污性材料。

3.3.5隔离室设计还应符合下列规定：

1隔离室应保健室相邻设置，中间设置安全玻璃观察窗和内部通道，面积不小于10㎡；；

2设置幼儿专用卫生间和独立的洗手池，高度为500mm～550mm，宜采用感应龙头；

3地面应整体采用弹性耐污性材料；

4应设置独立对外出口。

3.3.6通道设计还应符合下列规定：

1入口门厅、走廊和开敞式楼梯间墙面宜具有陈列作品功能；

2入口门厅、走廊顶面宜具有悬挂展示功能。

3.3.7 楼梯间设计还应符合下列规定：

1 封闭楼梯间地面应采用A级防火材料；

2宜采用垂直杆件做栏杆，栏板不应设置尖锐花饰；

3幼儿使用的楼梯，当楼梯井净宽大于100 mm时，栏杆应采取防止幼儿攀爬措施，每层应设置水平防坠装置。

3.4防火与疏散设计

防火与疏散应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB5022的相关规定。

3.5建筑设备设计

3.5.1幼儿园室内装饰装修建筑设备设计宜包括电气照明安装设计、给水排水设计、通风与空调设计和智能化设计等。

3.5.2顶面灯具、设备口、消防喷淋、烟感等末端点位应进行整体设计。

3.5.3电气照明安装设计应符合下列规定：

1应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034和《民用建筑电气设计规范》JGJ16的规定；

2采光系数最低值及窗地面积比和房间照明标准值应符合现行国家标准《托儿所、幼儿园建筑设计标准》JGJ39的规定；

3保健室、隔离室、活动室、卫生间和寝室应设置紫外线杀菌灯，紫外线杀菌灯应单独设置回路，开关应集中控制，采取防误开关措施，安装高度为1.8m～2.0m，宜采用可升降型；

4 活动室、寝室等幼儿生活用房应采用带安全保护罩的灯具；

5大于3Kg的电扇及其他重型设备应独立吊挂；

6应采用安全型插座，幼儿活动区域的插座高度不应低于1.8 m，厨房、卫生间的插座应有防溅功能。

7低于A级防火等级的饰面板上安装强电面板的，接线盒和饰面板之间的间隙应采取阻燃隔离措施；

8电源配线所用导线截面应满足用电设备的最大输出功率，每一回路应设过载保护，张管应采用镀锌管，电线不得直接埋设电线

9带淋浴设施的卫生间应做局部等电位联接，金属桥架系统应可靠接地，接地采用TN-S方式。

10配电箱应根据室内用电设备的不同功率分别配备，大功率设备应独立配线安装插座且设独立回路。

3.5.4给水排水设计应符合下列规定：

1给水排水系统配置应满足幼儿园使用需要；

2给水排水设计应符合现行行业标准《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39的有关规定；

3用水量标准、系统选择和水质应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015、《生活饮用水卫生标准》GB5749的有关规定；

4应设置恒温热水供应系统，出水温度不应超过36℃；

5开水炉应设置在专用空间，并应设置防幼儿接触的防护装置

6宜设置直饮水系统；

7卫生间宜采用安全型防臭型地漏。

3.5.5采暖与通风空调设计应符合下列规定：

1采暖与通风空调配置应满足幼儿园使用需要；

2采暖与通风空调设计应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736和现行行业标准《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39的有关规定；

3采暖系统应具有分室控温功能，地热采暖地面温度不应超过28℃，散热器应暗装；

4通风空调系统应具有定时控温和空气净化功能，出风宜采用侧送风方式；

5空调管道应采取防结露措施。

3.5.6智能化设计应符合下列规定：

1应设置电话、计算机网络、广播、有线电视和安防等系统，满足幼儿园使用功能；

2应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB50314、《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》GB/T29315和现行行业标准《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39的有关规定；

3幼儿园智能化系统还应满足以下规定：

1）安防系统的视频图像显示应清晰、连续；

2）日常教学活动观测；

3）园内功能性教室和园外远程教学互动；

4）重要区域应设置视频监控和入侵紧急报警装置。

3.6无障碍设计应符合下列规定：

应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763的相关规定。

4材料

4.1一般规定

4.1.1材料的品种、规格、颜色和图案应符合设计要求。

4.1.2材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好,应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告，进口产品应按规定进行检验检疫。

4.1.3材料抽样复验的品种、数量应符合国家现行规范要求，当合同另有约定时按合同执行。

4.1.4材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624、GB8624《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

4.1.5材料应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325中的Ⅰ类民用建筑工程标准要求。

4.1.6建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐、防潮和防蛀处理，不得产生二次污染。

4.2通用材料

4.2.1采用的人造板材应达到甲醛释放量为E0级要求。

4.2.2木制品生产和安装应采用水性胶粘剂和水性涂料。

4.2.3木制品使用时应达到地区平衡含水率。

4.2.4 PVC制品宜采用同质透心型PVC地板，且厚度不小于2mm。

4.2.5金属制品规格、厚度及其配件应符合国家现行相关标准的规定。

4.2.6应采用水性腻子和水性涂料。

4.2.7饰面砖防滑、耐磨系数吸水率等应符合国家现行相关标准的规定。

4.2.8裱糊基层不得使用清油封底。

4.2.9砂浆应采用预拌砂浆或干混砂浆。

4.2.10应采用低烟无卤阻燃型电线、电缆。

4.2.11给水管件应符合环保卫生要求。

5施工

5.1一般规定

5.1.1幼儿园室内装饰装修施工内容宜包含施工测量、装饰施工、建筑设备安装和无障碍施工。

5.1.2施工前建设单位应组织监理、设计、施工等单位进行图纸会审和设计交底。

5.1.3施工前施工单位应按现行国家标准《施工组织设计规范》GB／T50502的规定编制施工组织设计。

5.1.4施工前应依据设计文件和施工组织设计对作业人员进行安全和技术交底。

5.1.5施工前应对既有建筑按装饰装修作业要求进行基层质量验收。

5.1.6管道、设备等的安装、试压与过程调试应在装饰面层施工前完成。

5.1.7施工的室内环境条件应满足材料和施工工艺的要求，冬期和雨季施工应执行国家现行标准中的相关规定，施工环境温度不应低于５℃。

5.1.8施工过程中应做好成品保护措施，防止污染和损坏。

5.1.9工程资料应与施工同步，资料的收集、整理和归档应符合现行国家标准《建设工程文件归档规范》GB／T50328的规定要求。

5.2施工测量

5.2.1现场测量放线应符合现行国家标准《工程测量规范》GB50026的相关规定。

5.2.2施工测量放线应根据设计文件复核现场尺寸，并将平立面位置和尺寸标注在施工现场。

5.2.3各分项工程宜整体施工测量放线，放线主要内容应符合下表要求

| 放线部位 | 放线主要内容 |
| --- | --- |
| 顶面 | 各专业终端设备点位控制线、设备管线的走向及外轮廓控制线 |
|  | 顶面埋件点位放线 |
| 墙面 | 500mm或1000mm水平基准控制线 |
|  | 墙面块料面层排版线，开关、插座、电箱等设备末端点位控制线 |
|  | 墙面造型控制线、顶面、地面完成标高控制线 |
| 地面 | 墙体定位、洞口定位 |
|  | 地面控制线、排版线、地面末端点位控制线（点） |
|  | 顶面定位地面投影线 |

5.2.4改建幼儿园项目进场测量应在改建区域拆除完成后进行。

5.3装饰分项工程施工

5.3.1抹灰工程

1抹灰基层的表面平整度、垂直度等应满足抹灰施工要求；

2不同材料基体交接处表面抹灰，应采取防止开裂的加强措施；

3抹灰应分层进行，每层厚度控制在5～7mm，总厚度控制在20 mm左右，当抹灰厚度大于35 mm时，应采取加强措施；

4抹灰应粘结牢固，不得有空鼓、裂缝；

5室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求；

6抹灰层有防水、防潮要求时，应采用防水砂浆；

7抹灰层完成后应进行养护。

5.3.2吊顶工程

1螺栓、吊杆、龙骨和连接件的安装间距、位置、尺寸和连接方式应符合设计及规范要求，吊杆、龙骨排列整齐顺直；

2设计未明确规定时，当吊顶面积大于100㎡或单向长度大于15m时应设置变形缝；

3后置埋件安装不得打穿楼面板和防水层。

4后置埋件应进行拉拔试验，拉拔强度应符合设计要求。

5吊杆距主龙骨端部距离大于300mm时，应增加吊杆。

6主龙骨放线定位时应避开灯具、通风口、检修口等部位，当不可避免时应采取加强措施；

7主龙骨连接时应采用配套连接件，主龙骨宜平行房间长向布置；

8检修口、上人孔、设备口应按设计要求和使用功能留设，应增设附加龙骨固定，收边、收口的做法和材质宜统一，以保证整体装饰效果；

9 大于3kg的电扇及其他重型设备应独立可靠吊挂于上部承重结构；

10灯具、设备口、消防喷头等与饰面板交接应吻合、严密。

5.3.3地面工程

1找平层宜采用商品细石混凝土，找平层厚度应不低于30mm，平整度偏差控制在±2mm；

2自流平应使用专用水泥，施工前应清理修补地面，保持基层平整、洁浄、干燥、粘结牢固。

3木龙骨安装前应进行三面防火，一面防腐处理，木龙骨截面尺寸不应小于40mm*50mm，安装间距不应大于300mm，固定点间距不应大于300mm，离墙面距离宜控制在30mm～50mm之间。

4砖宜采用专用粘结剂铺贴；

5卷材地材铺贴时，基层找平层含水率不应超过2.5%；卷材应提前24小时展开平铺在铺设地面，施工温度不应低于15℃，铺贴应使用水溶性胶水；

6地板面层铺设时，相邻板材接头位置应错开不小于300 mm的距离；与柱、墙之间应留8mm～12mm的空隙；

5.3.4门窗工程

1门窗的外观、外形尺寸、力学性能、五金件安装、热工隔声性能和防火性能应符合设计和国家现行标准的相关规定；

2成品门套应与门洞墙体可靠固定；

3门套线安装应端正、平直，拼缝处接缝平顺美观无高低差，无污染，无损伤、开裂，水平误差小于5mm，对角误差小于10mm；

4潮湿房间门套下部应采取防腐措施；

5合页须嵌入门套板、门扇，表面平密，开槽时不应损坏油漆。

5.3.5轻质隔墙工程

1轻质隔墙所需要预埋件、连接件的位置、数量及连接方法应符合设计要求和国家现行标准的相关规定；

2骨架隔墙的龙骨边框位置按设计尺寸于基体上按龙骨宽度弹线，并沿线安装。龙骨端部应固定，其固定点间距不应大于1m，且应固定牢固。同时龙骨与基体间的缝隙应密封严密；

3骨架隔墙沿地宜设置防腐连接装置；

4隔墙与顶棚、其他墙体的交接处、门洞口应采取防开裂措施；

5 轻质隔墙的隔声性能应满足设计要求。

5.3.6涂饰工程

1基层处理应符合下列要求：

1）新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰前应涂刷抗碱封闭水性底漆；

2）墙面细裂缝、不同基层交接处和易开裂处应采取防开裂措施，再涂刷抗碱封闭水性底漆；

3）旧墙面在清除疏松的旧装修层后再涂刷水性界面剂；

4）有防水要求的房间应使用耐水腻子；

5）基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝；

６）基层腻子打磨宜采用无尘打磨设备；

7）涂刷水性涂料时混凝土或抹灰基层含水率不得大于8％。

2涂饰材料施工前应搅拌均匀；

3应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉；

4施工温度应在5～35℃之间；

5不同色彩涂层施工应采用先浅后深，分色清晰；

6同一施工面的涂层应一次成型。

5.3.7饰面板（砖）工程

1饰面砖粘贴前应对原墙面进行清理、找补，保证墙面垂直度和阴阳角方正，并有足够的强度、刚度和稳定性；

2饰面板骨架应采用后置埋件联接，轻质砌块墙体的后置埋件应采用对穿螺栓联接；

3饰面板安装应采用配套龙骨和连接件；

4饰面砖宜采用专用粘结剂施工。

5饰面板（砖）安装应牢固无松动；表面平整洁净无破损，缝隙均匀顺直，色泽一致。

6饰面板（砖）的变形缝设置应合理、美观。

5.3.8裱糊与软包工程

1裱糊与软包基层处理除符合设计要求外尚应符合下列要求：

1）新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰前应涂刷抗碱封闭水性底漆；

2）墙面细裂缝、不同基层交接处和易开裂处应采取防开裂措施，再涂刷抗碱封闭水性底漆；

3）旧墙面在清除疏松的旧装修层后再涂刷水性界面剂；

4）有防潮要求的应进行防潮处理；

5）基层表面平整、干燥，含水率不大于8%；

6）基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝；

7）裱糊前基层应满刷专用水性基膜。

2裱糊面层应符合下列要求：

1）幅面拼接应横平竖直，拼花处花纹、图案应协调、吻合；

2）拼缝处应不离缝、不搭接，不显拼缝，边缘平直整齐无毛边；阳角处无接缝，阴角处应断开，顺光搭接；

3）与装饰线、踢脚板、面板等交接处应严密、吻合。

3软包面层应符合下列要求：

1）棱角方正，平整、饱满，与基层板粘钉紧密；

2）四周应绷压严密，单块软包面料不宜有接缝；

3）与装饰线、踢脚板、面板等交接处应吻合、严密、顺直、无缝隙。

5.3.9细部工程

1细部工程的制作尺寸、构造方式、安装标高、固定方式应符合设计要求；

2细部工程中的部件应安装牢固、分色清晰、接缝平直、表面光滑；

３橱柜、隔断宜工厂定制，安装位置、固定方法应符合设计要求；

４栏杆立杆、扶手应采用后置埋件连接、安装牢固；

５栏杆、扶手制作与安装除符合设计要求外，扶手连接顺滑，表面无凹凸、毛刺、快口等缺陷、颜色一致，楼梯栏杆和扶手的斜度应与楼梯斜度一致。

5.4建筑设备施工

5.4.1电气与照明工程

1线管

1）金属线管及接线盒外观不应有折扁和裂缝，管内无毛刺，管口平整；

2）线管暗敷应配管，当线管长度超过15m或有两个直角弯管时应设置接线盒；

3）吊顶内镀锌钢管应设置独立固定支架，金属钢管束节应作电气跨接，穿管前管口护套要齐全；

4）吊顶内灯头线应采用金属软管线保护，长度不超过1.2m。

2电线、电缆

1）穿入配管导线的接头应设置在接线盒内，接头搭接牢固，绝缘带包缠均匀紧密；

2）同一回路电线应穿入同一管线内，但管内总根数不应超过8根，且不应在管内有电线接头，电线总截面积不应超过管内截面积的40%；

3）电源线与通讯线不得穿入同一根管内；

4）电线与暖气、热水、煤气管之间的水平距离不应小于300mm，交叉距离不应小于100mm；

5）导线间和导线对地间电阻应大于0.5Ω。

3灯具

1）灯具安装应牢固可靠。

2）灯具安装完毕后，应清除灯具表面灰尘

5.4.2给水排水工程

1管道

1）管道敷设应横平坚直，管卡位置及管道坡度应符合规范要求；

2）龙头、卫浴五金安装前管道应进行试压；

3）冷水管道敷设应设置保温措施，防止结露和冻结；

4）给水管口宜高出抹灰面层10mm，给水口低于瓷砖完成面0~5mm。

2卫生器具

1）卫生器具的品种、规格、颜色应符合设计要求，并有产品合格证书；

2）卫生器具与地面或墙体的连接应用金属固定件安装牢固，金属连接件应做防腐处理，当墙面为多孔砖时应凿好填实水泥砂浆后进行固定件安装；当墙体为轻质隔墙时，应在墙体内设置后置埋件，后置埋件应与墙体连接牢固；

3）卫生器具安装完毕后应进行调试和2h盛水试验，无渗漏。

3地漏

地漏应布置在便于排水找坡的边角位置，宜采用非金属材质，盖板应有卡扣等固定措施。不得影响幼儿通行和安全。

5.4.3采暖与通风空调工程

1采暖与通风空调施工应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的规定及设计要求；

2吊顶内冷媒设备、管道应做好保温措施，防止结露。

5.4.4智能化工程

1智能化施工应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB50339的规定及设计要求；

2综合布线按现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB50312的规定执行；

3通讯系统使用的终端盒，接线盒与配电系统的开关，插座宜选用同一系列产品。

5.4.5消防工程

1消防与疏散工程施工应符合国家现行有关标准的规定；

2消防管道和消火栓箱体不得明装，安装完成面不应凸出装饰完成面；

3建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具，除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定外，还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945的规定。

5.5无障碍工程

1原材料、半成品或成品的质量标准，应符合设计文件要求及现行国家标准《无障碍设施施工验收及维护规范》GB50642的规定。

2各类材料进场前应对品种、规格、型号和外观进行验收。应具备产品合格证书、中文说明书和相关性能的检测报告。用于无障碍设施的材料应单独划分检验批，按设计文件要求和国家现行有关标准的规定对材料进行取样和检测。

6  验收

6.1一般规定

6.1.1分部（子分部）工程质量验收合格应符合下列规定：

1分部（子分部）工程质量验收应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的相关规定；

2分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格；

3质量控制资料应完整；

4主要设备、器具和材料应提供产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；

5材料种类、规格、尺寸、强度等涉及安全和使用功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。

6.1.2分项工程质量验收合格应符合下列规定：

1分项工程质量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的相关规定；

2分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定，收记录应完整。；

6.1.3检验批应符合下列规定：

1检验批验收应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的相关规定。

2主控项目的质量经抽样检验全部合格；

3一般项目的质量经抽样检验合格；有允许偏差的抽查点，除有专门要求外，合格点率应达到80％及以上，且不合格点的最大偏差不得大于规定的允许偏差1.5倍；

4具有完整的施工依据、质量检查记录。

6.1.4竣工验收前，由建设单位委托具有相应资质的检测机构对室内进行环境检测，检测须达到I类民用建筑工程标准，检测结果不合格的不得进行竣工验收。

6.1.5宜邀请家长代表参加竣工验收。

6.1.6未进行竣工验收或验收不合格的幼儿园不得投入使用。

6.2装饰分项验收

6.2.1抹灰工程

1抹灰工程验收时应检查下列文件和记录：

1）抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件；

2）隐蔽工程验收记录；

3）施工记录。

2抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验；

3抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

1）抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施；

2）不同材料基体交接处的加强措施。

4相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间（大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。每个检验批应至少抽查20％，并不得少于10间；不足10间时应全数检查；。

6.2.2吊顶工程

1吊顶工程验收时应检查下列文件和记录：

1）吊顶工程的施工图和其他设计文件；

2）进场验收记录、隐蔽工程验收记录和施工记录。

2吊顶工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

1）吊顶内管道、设备的安装及管道试压；

2）后置埋件、吊杆、龙骨、反支撑、转换层等。

3相同材料、工艺和施工条件的吊顶工程每50间（大面积房间和走廊按吊顶面积30 m2为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。每个检验批应至少抽查20％,并不得少于10间；不足10间时应全数检验；

6.2.3地面工程

1地面工程验收时应检查下列文件和记录：

1）地面工程的施工图和其他设计文件；

2）隐蔽工程检查记录、基层工程材料检查记录、质量验收记录和进场验收记录；

2地面工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

1）地面找平层、骨架基层；

2）地面下的沟槽、管线、保温、隔热、隔声等；

3厕浴间、厨房和有排水要求的面层与相连接的各类面层的标高差应符合设计要求；

4相同材料、工艺和施工条件的室内地面工程每30间（大面积房间和走廊按地面面积30 m2为一间）应划分为一个检验批，不足30间也应划分为一个检验批。每个检验批应至少抽查20％,并不得少于6间；不足6间时应全数检验；

6.2.4门窗工程

1门窗的品种、规格、颜色、位置、尺寸、开启方向、组合形式、耐火极限等应符合设计要求。

2 门窗工程验收时应检查下列文件和记录：

1）门窗工程的施工图和其他设计文件；

2）特种门及其附件的生产许可文件；

4）隐蔽工程验收记录、施工记录。

3门窗工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

1） 预埋件和锚固件；

2） 隐蔽部位的防腐、填嵌处理。

4同一品种、类型和规格的门窗每50樘划分为一个检验批，不足50樘划也应划分为一个检验批。每个检验批应至少抽查20％，并不得少于10樘，不足10樘时应全数检查；

6.2.5轻质隔墙工程

1 轻质隔墙工程验收时应检查下列文件和记录：

1）轻质隔墙工程的施工图、设计说明及其他设计文件；

2）基层工程材料检查记录、质量验收记录；

3）人造木板的甲醛含量的复验报告；

4）隐蔽工程检查记录。包括：骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压；木龙骨、木饰面板的防火、防腐处理；预埋件或拉结筋的设置；龙骨安装；填充材料的设置。

2相同材料、工艺和施工条件的轻质隔墙工程每30间（大面积房间和走廊按轻质隔墙的墙面30m2为一间）应划分为一个检验批，不足30间也应划分为一个检验批。每个检验批应至少抽查20％，并不得少于6间；不足6间时应全数检查；

3轻质隔墙工程的隔声性能应符合设计要求；

6.2.6涂饰工程

1涂饰工程验收时应检查施工图和其他设计文件；

2室内涂饰工程同类涂料涂饰的墙面每25间（大面积房间和走廊按涂饰面积30m2为一间）应划分为一个检验批，不足25间也应划分为一个检验批。每个检验批应至少抽查20％，并不得少于5间；不足5间时应全数检查；

6.2.7饰面板（砖）工程

1 饰面板（砖）工程验收时应检查下列文件和记录：

1）饰面板（砖）工程的施工图和其他设计文件；

2）后置理件的现场拉拔试验报告；

3）隐蔽工程验收记录和施工记录。

2饰面板（砖）工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

1）后置理件、连接节点；

2）防水层。

3相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板（砖）工程每25间（大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间）应划分为一个检验批，不足25间也应划分为一个检验批，每个检验批应至少抽查20％，并不得少于5间；不足5间时应全数检查；

4 饰面板（砖）工程的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性；

6.2.8裱糊与软包工程

1裱糊与软包工程验收时应检查下列文件和记录：

1）裱糊与软包工程的施工图和其他设计文件；

2）面层材料的样板及确认文件；

2相同材料、工艺和施工条件的裱糊或软包工程每25间（大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间）应划分为一个检验批，不足25间也应划分为一个检验批。裱糊工程每个检验批应至少抽查20％，并不得少于5间，不足5间时应全数检查；软包工程每个检验批应至少抽查20％，并不得少于5间，不足5间时应全数检查；

3应粘贴牢固，不应有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边；

6.2.9细部工程

1 细部工程验收时应检查下列文件和记录：

1）施工图和其他设计文件；

2）隐蔽工程验收记录和施工记录。

2 细部工程应对下列部位进行隐蔽工程验收：

1）后置理件；

2）栏杆立杆与后置埋件的连接节点。

3相同材料、工艺和施工条件的制品每25间（处）应划分为一个检验批，不足25间（处）也应划分为一个检验批；每个检验批应至少抽查20％，并不得少于5间，不足5间时应全数检查；每部楼梯应划分为一个检验批，每个检验批的栏杆和扶手应全数检验；

6.3建筑设备验收

6.3.1电气与照明工程

1电气与照明工程验收时应检查下列文件和记录：

1）施工图设计文件和图纸会审记录及洽商记录；

2）隐蔽工程记录；

3）电气设备交接试验记录；

4）接地电阻、绝缘电阻测试记录；

5）空载试运行和负荷试运行记录；

6）照明通电试运行记录；

7）工序交接合格等施工安装记录。

2电气与照明工程检验批划分应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的规定，每个检验批应至少抽查20％；

3电气与照明工程材料和设施的主控项目和一般项目验收应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303》的相关规定。

6.3.2给水排水工程

1给水排水工程验收时应检查下列文件和记录：

1）施工图设计文件和图纸会审记录及洽商记录；

2）工序交接合格等施工安装记录；

3）隐蔽工程记录；

4）管道的位置及高程、结构、断面尺寸、接口、变形缝和防腐层等中间验收记录；

5）涉及结构安全和使用功能的管道的水压试验、闭水试验记录和给水管道的冲洗及消毒记录。

2给水排水工程检验批划分应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定，每个检验批应至少抽查20％；

3给水排水工程的材料和设施的主控项目和一般项目验收应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的相关规定。

6.3.3采暖与通风空调工程

1采暖通风与空调工程验收时应检查下列文件和记录：

1）图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图；

2）隐蔽工程检查验收记录；

3）工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录；

4）管道试验记录；

5）  设备单机试运转记录；

6）  系统无生产负荷联合试运转与调试记录；

7）分部（子分部）工程质量验收记录；

8）观感质量综合检查记录；

9）  安全和功能检验资料的核查记录。

2检验批划分应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的规定，每个检验批应至少抽查20％；

3采暖与通风空调的材料和设施的主控项目和一般项目验收应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的相关规定。

6.3.4智能化工程

1智能化工程竣工验收应在系统正常连续投运时间超过3个月后进行；

2智能化工程验收时应检查下列文件和记录：

1）工程合同技术文件；

2）竣工图纸包括：设计说明、系统结构图、各子系统控制原理图、设备布置及管线平面图、控制系统配电箱电气原理图、相关监控设备电气接线图、中央控制室设备布置图和设备清单等；

3）系统技术、操作和维护手册和设备产品说明书；

4）设备及系统测试记录：设备测试记录；系统功能检查及测试记录；系统联动功能测试记录；

5）工程质量控制记录。

3检验批划分应符合现行国家标准《智能化建筑工程质量验收规范》GB50339的规定，每个检验批应至少抽查20％；

4智能化工程的材料和设施的主控项目和一般项目验收应符合现行国家标准《智能化建筑工程质量验收规范》GB50339的相关规定。

6.3.5消防工程

1消防工程验收时应检查下列文件和记录：

1）室内装饰装修消防设计审核文件、申请报告、设计图纸、装修材料的燃烧性能设计要求、设计变更通知单、施工单位的资质证明等；

2）进场验收记录，包括所用装修材料的清单、数量、合格证及防火性能形式检验报告和复验报告；

3）装修施工过程的施工记录和隐蔽工程防火验收记录；

4）装修施工过程中的抽样检验报告，包括隐蔽工程的施工过程中及完工后的抽样检验报告。

2检验批划分应符合现行国家标准《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354的规定，每个检验批应至少抽查20％；

3消防工程材料和消防设施的主控项目和一般项目验收应符合现行国家标准《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354的相关规定。

6.4无障碍工程验收

6.4.1 无障碍工程施工质量应检查下列文件和记录：

1施工图设计文件和图纸会审记录及洽商记录；

2工序交接合格等施工安装记录；

3隐蔽工程记录。

6.4.2 检验批划分应符合现行国家标准《无障碍设施施工验收及维护规范》GB50642的相关规定，每个检验批应至少抽查20％。

6.4.3 无障碍工程的材料和设施的主控项目和一般项目验收应符合现行国家标准《无障碍设施施工验收及维护规范》GB50642的相关规定。

7 交付与维保

7.0.1 幼儿园室内装饰装修工程产品交付使用时，应提供《幼儿园室内装饰装修工程使用手册》。

7.0.2 幼儿园室内装饰装修工程保修期为2年，施工单位应定期进行回访和维修。

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

（1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“不得”；

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

（4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行” 。

引用标准名录

防火

1《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012

2《民用建筑燃气安全技术条件》GB 29550-2013

3《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017

4《建筑内部装修设计防火规范》GB 20222-2017

5《建筑内部装修防火施工及验收标准》GB 20354-2005

6《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014

7《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

8《保温防火复合板应用技术规范》JGJ/T 350-2015

9《木结构民族民居建筑防火设计规范》（在编）

抗震

10《建筑抗震设计规范》GB 20011-2010

11《抗震结构用型钢》GB/T 28414-2012

安防

12《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB 20198-94

13《有线电视系统工程技术规范》GB 20200-94

14《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

15《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007

16《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

17《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

18《入侵和紧急报警系统技术要求》GB/T 32581-2016

19《安全防范系统验收规范》GA 308-2001

20《安全防范工程系统通用图形符号》GA/T 74-1994

21《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-1994

22《视频安防监控系统技术要素》GA/T 367-2001

23《有线电视系统测量方法》GY/T 121-95

无障碍

24《无障碍设计规范》GB 50763-2012

室内装饰装修材料有害物质限量相关标准

25《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010

26《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017

27《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB 18581-2001

28《室内装饰装修材料 内墙涂料有害物质限量》GB 18582-2008

29《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583-2008

30《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB 18584-2001

31《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》GB 18585-2001

32《室内装饰装修材 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB18586-2001

33《室内装饰装修材 地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质限量》GB18587-2001

34《塑料家具中有害物质限量》GB 28481-2012

35《建筑防水涂料中有害物质限量》JC 1066-2008

36《建筑防火涂料有害物质限量及检测方法》GB JG/T 415-2013

37《木制品甲醛和挥发性有机物释放率测试方法-大型测试舱法》

38《建筑装饰装修材料挥发性有机物释放率测试方法-测试舱法》

39《家具部件及室内装饰装修材料挥发性有机物释放限量》T/CNF

40《办公家具挥发性有机物释放限量》T/CNFA 004-201

41《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002

42《公共场所卫生检查方法第5部分：集中空调通风系统》GB/T 18204.5-2013

43《低挥发性有机化合物（VOC）水性内墙涂覆材料》JG∕T 481-2015

绿色

44《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010

45《绿色饭店建筑评价标准》GB/T 51165-2016

46《家具绿色设计评价规范》GB/T 26694-2011

47《绿色产品评价 人造木和木质地板》GB/T 35601-2017

48《绿色产品评价 涂料》GB/T 35602-2017

49《绿色产品评价 卫生陶瓷》GB/T 35603-2017

50《绿色产品评价 建筑玻璃》GB/T 35604-2017

51《绿色产品评价 墙体材料》GB/T 35605-2017

52《绿色产品评价 家具》GB/T 35607-2017

53《绿色产品评价 防水与密封材料》GB/T 35609-2017

54《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》GB/T 35610-2017

55《绿色产品评价 纺织产品》GB/T 35611-2017

56《绿色产品评价 木塑制品》GB/T 35612-2017

57《绿色建筑运行维护技术规范》JGJ/T391-2016

58《抗菌涂料》HG/T 3950-2007（化工行业标准）

59《绿色建筑工程竣工验收标准》T/CECS 494-2017

60《健康建筑评价标准》T/ASC 02-2016（中国建筑学会标准）

61《绿色设计产品评价技术规范 水性建筑涂料》T/CNCIA 2001-2017（中国涂料工业协会标准）

配合设计

62《木结构设计标准》GB 50005-2017

63《钢结构设计标准》GB 50017-2017

64《建筑地面设计规范》GB 50037-2013

中国建筑装饰协会标准

幼儿园室内装饰装修技术规程

T/CBDA X- 201X

条文说明

制  订  说  明

《幼儿园室内装饰装修技术规程》T/CBDA  X-2018，经中国建筑装饰协会2018年  月  日以中装协[2016]  号文件批准、发布。

本规程在编制过程中，编委会进行了幼儿园室内装饰装修等方面的调研，总结了幼儿园室内装饰装修方面的实践经验，同时参考了国内外先进法规、技术标准，通过研究和讨论，取得了相应的重要技术参数。

为了便于广大幼儿园室内装饰装修工程项目的业主、设计、施工、监理、以及材料生产、科研、教育等单位的有关人员，在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《幼儿园室内装饰装修技术规程》编委会按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。

但是，本条文说明不具备与本规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握本规程规定的参考。

目  次

1 总 则	29

2基本规定	30

3设计	31

4材料	32

5施工	33

6验收	34

7交付与维保	35

1 总 则

1.0.1  2015年3月11日国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知，标准化工作改革里提出对团体标准进行必要的规范、引导和监督。在工作推进上，选择市场化程度高、技术创新活跃、产品类标准较多的领域，先行开展团体标准试点工作。支持专利融入团体标准，推动技术进步。2017年11月14日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订通过的《中华人民共和国标准化法》第二十二条指出制定标准应当有利于科学合理利用资源，推广科学技术成果，增强产品的安全性、通用性、可替换性，提高经济效益、社会效益、生态效益，做到技术上先进、经济上合理。国发〔2015〕13号2016年2月6日中共中央、国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，意见中明确指出要牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认识、尊重、顺应城市发展规律，更好发挥法治的引领和规范作用，依法规划、建设和管理城市，贯彻“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针，突出建筑使用功能以及节能、节水、节地、节材和环保，防止片面追求建筑外观形象。

1.0.2 本规程不包括幼儿园装饰装修室外工程的设计、材料、施工、验收、交付与维保。既有建筑是指已竣工验收合格交付使用的建筑。

1.0.3 住建部标准定额司领导在（2017年7月31日）中国建筑装饰协会召开的“第二次建筑装饰行业标准编制工作会议”上的讲话中指出，国家现行标准，包括国家标准、行业标准、团体标准。

2 基本规定

2.1.1  国务院办公厅印发了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》国办发〔2016〕71号文中对装饰装修要积极推广标准化、集成化、模块化的装修模式，促进整体厨卫、轻质隔墙等材料、产品和设备管线集成化技术的应用，提高装配化装修水平。

2.1.2承担项目设计的单位和人员应具有类似同类业绩的设计技术能力，强化个人执业资格。住房和城乡建设部建筑市场监管司印发的《2018年工作要点的通知》中已明确简化企业资质管理，完善个人执业资格管理，落实个人执业责任，推动建筑领域国际交流合作。

2.1.3  设计文件的质量和完整性是施工和验收的基础，应严格要求。根据中华人民共和国住房和城乡建设部印发的《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》总则1.0.1、1.0.3要求，保证设计文件设计深度要满足装饰装修阶段设计文件的质量和完整性。

2.3.1  承担项目施工的单位和人员应具有类似同类业绩的施工技术能力，弱化资质，强化个人执业资格。住房和城乡建设部建筑市场监管司印发的《2018年工作要点的通知》中已明确简化企业资质管理，完善个人执业资格管理，落实个人执业责任，推动建筑领域国际交流合作。

2.3.3  2015年06月16日中华人民共和国住房城乡建设部《关于印发推进建筑信息模型应用指导意见的通知》建质函[2015]159号，目标到2020年末，建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用。新立项项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到90%，利用BIM技术对工程施工实现数字备案、数字交付。

２.3.５ 装饰工程的施工效果很难从效果图中感觉出来，而采用样板先行能有效表达出施工效果，且能发现一些质量问题，通过样板先行，能事前控制装修效果和质量问题的控制。样板间（段）完成后由建设方、施工方、设计方等相关方确认。

2.5.2工程竣工验收合格后，室内装饰装修工程合格后应向业主提供维保手册，让业主在使用过程中知道日常使用和保养应注意的内容。根据《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和的保修期限为2年。

3设计

3.1.1本条部分条款说明如下：

5幼儿园工程使用安全是很重要的，而防火问题又是使用安全的重中之重，《建筑设计防火规范》中对幼儿园墙、顶面装修材料燃烧性能等级要求达到A级，而木基层虽经防火阻燃处理，也达不到到A级防火等级。

6本规程是针对幼儿园而编制的，因为幼儿活动没有自律性，易会冲撞到墙面，如采用干挂砖和石材，易出现墙面破损，二次伤害到幼儿，有使用安全隐患，应慎重使用该工艺。

8窗台高度为幼儿能接触到的区域，与装饰完成面平齐可减少对幼儿碰撞造成的伤害。

根据幼儿园实际调查，垂直杆件如采用110mm时，在幼儿两手水平拉动垂直杆件时，还有可能出现夹头现象，所以减小了垂直杆件间距，提高使用安全系数。

11这里的结构要求的埋件指的是预埋件和后置埋件，为了保证复试强度有参考依据，所有涉及结构埋件的都应该计算，并有可靠的计算值。

12安装后置埋件时可能导致防水层破坏，导致渗水。

3.3空间设计

3.3.2本条部分条款说明如下：

1分隔高度应与幼儿身高相宜，方便老师观察幼儿的活动情况。

2多项心理研究发现，较为绚丽多彩的色调带给孩子们感觉尤其强烈，因此在进行幼儿园室内设计的时候应该特别关注有利于引导儿童心理向健康的方向成长的颜色的使用，建议尽量注意柔和、自然的颜色搭配使用。

3孩子从三岁左右开始，就已经有了性别意识了，男女分厕保护幼儿隐私，设置独立卫生间是考虑教职工的生活方便及对教职工的尊重。

3.3.4本条部分条款说明如下：

1幼儿园每日对入园幼儿都要进行例行晨检，主要是观察幼儿的精神状态是否萎靡不振，皮肤是否有异常，是否有感冒、沙眼等疾病，发现有疾病要到保健观察室或请家长领幼儿去医院进一步检查或医治。晨检工作对保证全园幼儿健康有着重要的作用。晨检室设在建筑物的主出入口处，便于晨检人员监视入园的幼儿，以免漏查，保证患病幼儿不进入园内，避免幼儿互相传染。

3.5建筑设备设计

3.5.3本条部分条款说明如下：

3当高度低于1.8 m时，易发生干扰教室布置和成人碰撞现象，出现使用安全隐患，高度大于2.0m时，紫外线杀菌达不到效果。

10带淋浴设施的卫生间应做局部等电位联接，参考国标图集02D501-2，所有金属桥架系统应可靠接地，接地采用TN-S方式。

3.5.6本条部分条款说明如下：

3根据《中小学、幼儿园安全防范工作实施细则》和《视频安防监控系统工程设计规范》GB50359的要求，重要区域应设置视频入侵和紧急报警装置。重要区域指校长室、财务出纳室、建筑机电设备监控中心、信息机房、重要物品库、监控中心等。

4材料

4.2通用材料

4.2.1 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325第4.3.2条为强制性条文，该条文规定：Ⅰ类民用建筑工程的室内装修，采用的人造板材及饰面人造板材必须达到E1级的要求。近年来，人造板新增了比E1甲醛释放量更低的E0级人造板，本条明确“应达到E0级的要求”，目的人造板的甲醛释放量更低，低于0.5mg／L，更好的控制幼儿园室内环境。

4.2.2 本条规定在幼儿园室内装饰装修工程中，为了更好的控制挥发性有机化合物（VOC）和游离甲醛含量，木制品生产和安装应用的胶粘剂和涂料全部采用水性材料。水性材料的分散介质是水，具有环保、安全等性能；

4.2.3 木制品平衡含水率受大气湿度的影响，因地区而不同。北方为12%左右，南方为18%左右，华中约为16%左右。木制品平衡含水率在生产上有很大的意义。家具、门窗、室内装修等用材的含水率，必须干燥到使用地区的平衡含水率以下，否则木制品会开裂和变形。

4.2.6 本条规定在幼儿园室内装饰装修工程中，为了更好的控制挥发性有机化合物（VOC）和游离甲醛含量，应采用水性腻子和水性涂料。水性材料的分散介质是水，具有环保、安全等性能；

5施工

5.3装饰分项工程施工

5.3.5本条部分条款说明如下：

3防腐连接装置的用途是地面水泥砂浆对连接件刚好起到保护作用，并不会严重腐蚀到沿地龙骨，从而提高了轻钢龙骨隔墙的耐久性及牢固性。

5.3.6本条部分条款说明如下：

1无尘打磨设备打磨能提高墙面平整度和光洁度，打磨速度是手工打磨的4～6倍；还能减少作业现场灰尘，减少职业病的发生几率，体现出绿色施工要求。

5彩色涂料施工时，采用先浅后深，浅色的易被深色覆盖，且不会产生色差。

6同一施工面的涂层如不一次成型，易出现色差，接头等效果，影响涂层效果。

5.4建筑设备施工

5.4.2本条部分条款说明如下：

1保证角阀，龙头安装后装饰盖板与墙面之间无缝隙。

6验收

6.1一般规定

6.1.5 增加家长代表参加工程竣工验收，能让家长了解工程验收的全过程，包括所有主要材料的复试报告，目的是通过参加验收，能让家长代表将合法验收过程的真实情况反馈至所有家长，让家长安心、放心。

6.2装饰分项验收

本节所有的检验批的划分是根据现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210中的要求来划分，但每个检验批的的抽查比例由原来的10%提高到20%，目的是为了提高幼儿园质量验收的频次，更好的提升幼儿园施工质量水平，一个检验批按20%的比例抽查，少于的应全数检查。

7 交付与维保

依据中华人民共和国国务院颁布的《建设工程质量管理条例》（第279号）第四十条规定：给排水、设备安装和装饰装修工程的最低保修期为2年。