目  次

- 总则

- 术语与符号

2.1术语

2.2符号

- 基本要求

3.1一般要求

3.2设计说明和设计图纸

3.3计算书

3.4设计变更

- 概念设计

4.1一般要求

4.2设计说明

4.3幕墙系统选型分析报告

4.4成本分析报告

- 初步设计

5.1一般要求

5.2设计说明

5.3设计图纸

5.4计算书

5.5超限工程设计专项论证

- 施工图设计

6.1一般要求

6.2设计说明

6.3设计图纸

6.4计算书

6.5幕墙物理性能检测技术要求

- 竣工图

- BIM设计

8.1一般规定

8.2 BIM设计阶段与模型细度

1．总则

1.0.1 为规范建筑幕墙工程设计文件的编制，保证各阶段设计文件的充分性和适宜性，制定本标准。

【条文说明】

我国幕墙建设仅有35年的历史，幕墙进入之初，除一些大型标志性建筑由国外设计公司主持设计外，大部分幕墙工程设计是由幕墙施工单位完成的，且常出现边设计边施工的情况，设计文件编制深度各行其事，因此设计阶段的划分不清。《建筑工程设计文件编制深度规定》（2003版和2008版），在第4.4条结构设计中对幕墙的设计深度提出要求，2016版把幕墙设计列为专篇阐述，并明确了幕墙设计划分为二个阶段，即初步设计和施工图设计。但实际工程中，大多幕墙工程的施工图设计文件设计深度仍不能满足指导工程建造过程的采购、加工制作、安装和验收的需要，有的甚至留有安全隐患。

制定本标准的目的是为了确保各阶段设计文件的内容和要求的充分性和适宜性，以满足相关单位对设计目标的控制和工程建造的需要。

1.0.2 本标准适用于民用建筑幕墙工程的新建、改建和扩建工程设计。

1.0.3 建筑幕墙工程在设计中应贯彻执行国家、行业和建筑物所在地的现行强制性技术标准，并正确选用适宜的国家、行业和地方的建筑设计、材料、施工和验收的现行相关标准，保证在设计使用年限内建筑幕墙产品的可靠性。

1.0.4 本标准是建筑幕墙工程设计文件编制内容和深度的基本要求，在满足本标准的基础上，文件范围和设计深度尚应符合合同的约定、以及各类专项审查和工程所在地的相关规定。

1.0.5装配式建筑幕墙工程应在初步设计阶段进行技术策划。

2. 术语、缩略语

2.1术语

2.1.1幕墙系统

幕墙系统是实现建筑幕墙特定功能和规定性能的构造体系。

2.1.2概念设计

为识别业主需求，确定设计目标而进行的幕墙可行性研究工作。

2.1.3初步设计

为满足既定的设计目标而进行的幕墙系统定型设计工作。

【条文说明】

定型设计包含了幕墙系统的基本构造设计，主要有结构及连接形式、节能（保温、隔热）系统的构造及连接、防雷和防火系统的构造及连接、隔声系统的构造及连接、密封系统的构造及连接的设计。

2.1.4施工图设计

为满足幕墙工程建造而进行的详细技术设计工作。

2.1.5组装图

由幕墙系统中的若干个组成部分连接组装成的独立装配件部件，表达其组成部分的连接、装配关系及其技术要求的图样称为装配图也称组装图。

【条文说明】

常见的部件有单元板块、单元框架、锚固支座、金属或人造板板块、隐框玻璃板块、支承装置、钢桁架、索及索杆桁架、中空玻璃或复合玻璃、开启窗扇、装饰构件、遮阳或通风装置等。

2.1.6幕墙工程BIM

幕墙工程BIM是建筑幕墙工程信息模型的简称，是建筑幕墙工程全生命周期内、对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。

2.1.7模型细度：

是指模型元素及其几何信息和非几何信息的详细程度。

2.1.8模型几何信息：

反映信息模型内外空间中的形状、大小及位置的信息统称。

2.1.9模型非几何信息：

反映信息模型内外空间除几何信息之外的其他特征信息的统称。

## 2.2符号

2.2.1 BIM

即Building Information Mode的缩写，定义为建筑信息模型。

2.2.2 LOD

即Level of Detail的缩写，指模型中包括的元素和信息。

3. 基本要求

## 3.1设计阶段的控制

3.1.1 建筑幕墙工程一般分为概念设计、初步设计和施工图设计三个阶段。

【条文说明】

本标准将幕墙设计过程划分为三个阶段，即概念设计、初步设计和施工图设计。

概念设计阶段是基于邓家禔教授《产品概念设计》“产品设计是从市场分析始 ,求得产品设计解的求解过程 ,是确定产品价值的决定性阶段”而引入。以往这个阶段的设计工作大部分由建筑设计完成了。近些年对于复杂形体应用建筑幕墙作为围护结构的工程，大多数建设单位开始聘请幕墙顾问做相关咨询，他们协助建筑设计完成识别建设单位的功能需要、建设目标、成本控制等方面的需求，以此分析确定幕墙系统的总体方案（指确定幕墙类型、性能和设计目标）。这正是概念设计阶段，“是一个先于初步设计，以功能优越、造型美观、技术先进的总体方案为目标的设计阶段”（罗福午等《建筑结构概念设计及案例》）。

幕墙的初步设计是依据幕墙概念设计文件，确定并细化建筑表皮效果、幕墙性能指标，以及成本、环境和维护等要求，为确定适宜的幕墙系统构造而进行的设计工作。

幕墙的施工图设计是依据建筑及结构、暖通、节能、消防、给排水、绿建等专业的施工图设计文件和幕墙初步设计文件，准确和完整表达建筑幕墙的立面造型和分格、系统结构构造、材料及工艺做法、性能要求，以及满足与相关建筑专业工程施工衔接要求的工程图样设计。幕墙的施工图是进行幕墙工程建造的依据，是编制施工图预算和施工组织设计、安全施工专项方案的依据。

3.1.2幕墙实际设计阶段划分可依据业主需求、建筑物复杂程度和建筑设计的把控能力和结果确定。下列情况可直接进入初步设计或施工图设计：

1当建筑设计已经明确了本标准第3.1.3条的要求时，可直接进入初步设计；

2对于技术要求相对简单、幕墙系统成熟的建筑幕墙工程，建筑设计满足本标准第3.1.4条的要求，且有关主管部门在幕墙方案或初步设计阶段无审查要求、合同中没有做初步设计的约定时，可在方案设计审批后直接进入施工图设计。

3.1.3概念设计应满足下列要求：

- 识别和确定幕墙的主要功能要求；

- 确定外观效果及面板材料；

- 选择适宜的幕墙系统形式；

- 为建筑设计提供立面效果分析和结构设计所需的技术参数；

- 预选幕墙所采用的主要材料和预估工程造价；

- 根据需求，制定基于建筑设计BIM总体方案下的幕墙BIM初步设计方案。

3.1.4初步设计应满足下列要求：

- 确定幕墙表皮边缘线；

- 确定幕墙系统及建筑分格和定位基准；

- 确定幕墙系统构造及主要材料材质；

- 确定幕墙附属构件构造及材质；

【条文说明】

附属构件指与幕墙相关联的构件，如遮阳构件、装饰构件、纱窗等。

- 预估荷载并计算反力，提出对主体结构连接部位梁、柱、墙的规格要求，为建筑施工图设计或主体结构加固提供所需的专业技术参数。

3.1.5施工图设计是为满足幕墙工程建造、验收而进行的技术设计工作。并应满足下列要求：

- 完成幕墙的建筑立面设计，确定幕墙分格尺寸及定位基准；

- 确定幕墙系统的构造及连接的全部尺寸、配合关系及尺寸、材料；

- 确定材料的材质、规格型号及表面处理要求；

- 确定幕墙与主体结构封堵方案、幕墙之间的接口要求；

- 确定施工要求；

- 为幕墙工程采购、构件加工、部件和板块制作提供技术依据；

- 作为施工图预算的依据。

3.1.6设计中有超限设计内容或应用了新材料、新技术和新工艺的，宜根据相关要求进行超限论证，提供《建筑幕墙超限工程设计专项论证报告》，超限论证宜在初步设计阶段进行。

3.1.7工程竣工图编制应符合《建筑工程资料管理规定》JGJ185第4.2.4条的规定，并应满足下列要求：

- 应真实反映幕墙工程项目施工结果；

- 能够作为对幕墙工程进行竣工验收、维护、改建、扩建的依据；

- 能据此进行工程决算。

3.1.8幕墙各阶段设计输入应符合下列规定：

- 应有下列内容：

- 业主或委托单位的要求，以及已被识别出的幕墙功能需求或性能要求；

- 法律法规要求；

- 要求设计单位承诺实施的标准或行业规范；

- 来源于上一阶段设计活动的相关信息；

- 设计过程输出结果的要求；

- 针对设计的目的，输入应充分、适宜，且应完整、清晰；

- 相互矛盾的设计输入应得到解决；

- 不同阶段的设计输入还应分别满足本标准第4.1.1、5.1.1、6.1.1条的要求。

3.1.9各阶段设计文件应完整齐全，内容和深度应符合合同约定，以及现行国家、行业和地方相关标准的要求。

3.1.10各类设计文件装订应按照封面、扉页、目录、文件内容的顺序编排，并满足下列要求：

- 封面应填写工程名称、编制日期和编制单位；

- 扉页除填写上述内容外，应增加设计、项目负责人、批准人姓名及签章，批准人应为技术负责人；

- 应根据设计阶段的不同，在编制单位处加盖法人章或施工图出图专用章。

## 3.2设计说明和设计图纸

3.2.1设计说明编制除应符合下列规定外，还应满足各阶段设计对设计说明编制的要求：

- 编制依据应说明本设计拟遵循的标准和规范，并具有继承性；

- 应有结构安全、防火、防雷、安全防护、节能、防水、维护设计专项说明，并应包含技术指标、技术要求和措施等内容；

- 应对使用的新材料、新技术、新工艺提出详细的技术要求。

3.2.2设计图纸幅面规格应按照《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001的规定执行，一个设计阶段的图纸中，一般不宜多于两种图纸幅面。

3.2.3文字、符号及计量单位应符合下列要求：

- 设计图纸上的文字和符号宜排列整齐，符号应统一；

- 建筑物标高计量单位以m（米）为单位，其他尺寸标注计量单位应以mm（毫米）为单位。

3.2.4设计图纸绘制应符合下列规定：

- 立面图、平面图、墙身剖面图及其大样图应符合现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001的规定；

- 幕墙构件图、断面图、节点图、组装图、部品图、零件图应符合现行国家标准《机械制图》GB/T 4458的规定；

- 幕墙立面大样图，应绘制对应的平面图和墙身剖面图。

3.2.5幕墙图样编排顺序应按图纸内容的主次关系、逻辑关系进行分类排序。

【条文说明】

幕墙图样排列顺序应便于查找图样。故可按封面、目录、设计说明、立面图、平面图、墙身剖面图、立面大样图、节点图、组装图、构件图等顺序排列。

3.2.6图纸的图签，应包含项目名称、设计单位名称、图样名称、图样编号、比例，设计、校对、审核人员签名，出图版本、出图日期。

3.2.7图样名称和编号应符合下列规定：

- 一个工程中，整套图纸所注写的建筑物、幕墙系统等的名称及其编号应统一，各设计阶段的上述名称及其编号宜一致；

- 图样名称应能反映绘制的对象，如xx层平面图、xx大样图、xx防火节点、xx防雷节点、xx玻璃幕墙转角横剖节点、xx幕墙铝合金型材断面图等。

3.2.8大样图、节点图的索引编号应具备可追溯性。

## 3.3计算书

3.3.1幕墙设计应包括结构计算书和有节能要求的幕墙热工计算书。

3.3.2幕墙结构和热工计算书应满足下列要求：

- 计算内容应完整、计算步骤条理清晰，引用数据合理并有依据；

- 应说明计算部位，计算部位可用文字表述或直接用立面大样图索引编号表达；

- 计算模型应符合节点设计所提供的支承或约束条件；

- 有对应结构或热工限值指标的各种计算结果，说明计算值与设计要求和规范的对比结果；

- 当采用计算软件计算时，还应符合下列规定：

- 应在计算书中注明所采用的计算软件名称、代号、版本及编制单位；

- 计算结果应经进行合规性和符合性分析,说明最不利荷载工况及其对应的承载效应、内力和位移极值点位；

- 计算书应系统整理，并附封面、目录和扉页；

- 所有计算书应校审，并由设计、审核人（必要时包括审定人）、技术负责人在计算书扉页上签字；

- 采用标准图集时，宜根据图集的说明，结合工程进行必要的核算工作，且应作为结构或热工计算书的内容。

3.3.3幕墙结构计算书还应满足下列要求：

- 说明幕墙系统形式，有无转角、檐口区域；

- 结构计算应按最不利条件对受力构件、材料和连接构造逐项进行校核计算。

- 说明结构分析和计算输入的主要参数；

- 图示结构计算所采用的计算模型；

- 计算内容应包含面板板块及其连接、支承装置及其连接、支承结构及其连接、锚固支座及其连接的承载能力校核。

- 当采用有限元分析软件计算时，应说明总体输入信息、计算模型简图、荷载简图、内力和位移简图、以及内力和位移极值与规范和设计要求的对比结果。

3.3.4幕墙热工计算书还应满足下列要求：

- 应说明计算边界条件；

- 计算单元选取应符合《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规则》JGJ/T151第4.2条的规定，简介应包含绘制计算单元简图，并计算框和玻璃投影面积、幕墙总投影面积，线传热系数对应的边缘长度和接缝长度、构件的材质说明、断面图和热工参数，以及遮阳装置；

- 同一幕墙系统应按不同朝向分别计算；

- 计算内容应包含玻璃（或镶嵌板）光学热工性能计算，框的传热系数及框与面板接缝的线传热系数计算、遮阳系统计算、单元幅面及各朝向幕墙幅面热工计算、结露性能计算与评价；

- 幕墙热工性能计算结论应说明各项计算结果与建筑节能设计要求的符合性、与规范和标准要求的符合性。

## 3.4设计变更

3.4.1幕墙设计发生变更时，应同时变更相应的设计文件。

3.4.2已经确认的幕墙施工图在下列情况下允许变更：

- 业主和/或建筑师有正式要求时；

- 施工图设计单位对原有设计文件进行调整；

- 现场实际情况与施工图不符或客观不具备施工条件的。

3.4.3施工图设计文件变更时，应由变更提出方提出设计变更申请，并满足下列要求：

- 变更项目应表述的清晰、准确；

- 说明变更原因；

- 变更事项及内容，应附图并说明变更诉求和拟变更的内容；

- 变更对结构、材料和节能有影响的，应提供计算书；

- 变更涉及的其他相关专业。

3.4.4设计文件的变更应经相关方共同确认、由有确认资格的人员签字。

注：有资格的相关方和确认人员应是业主认为必要的利益相关人，宜提前约定。如施工图设计阶段的变更中相关方可指建设单位、建筑设计单位、幕墙施工图设计单位、幕墙审图机构（若有）、监理单位等业主认为有必要的利益相关人。

# 4  概念设计

## 4.1 一般要求

4.1.1概念设计的输入应满足下列要求：

## 建筑方案设计或初步设计阶段的设计文件；

## 注：建筑方案设计或初步设计阶段的技术文件的设计深度应满足现行行业标准《建筑工程设计文件编制深度规定》中相应设计阶段的要求。

## 现行国家或地方相关的行政法规，现行国家、行业和地方的相关规范或标准；

## 建设单位和建筑设计的要求。

4.1.2 概念设计输出应满足下列要求：

## 概念设计文件内容应包括设计说明、幕墙系统选型分析报告、成本分析报告；设计深度应满足下列要求：

- 制定设计目标：如性能指标、成本控制目标等；

- 确定幕墙系统类型；

- 可为建筑和结构设计提供专业技术参数；

- 可作为幕墙初步设计的依据。

## 4.2设计说明

## 4.2.1设计说明应包含工程概况、设计依据、建筑表现效果说明及建筑设计建议、幕墙系统类形，以及主要设计指标、特殊设计要求等内容。

## 4.2.2设计依据宜包含下列内容：

## 建筑方案设计或初步设计阶段的设计文件；

## 设计所执行的主要法规和所采用的主要标准；

## 设计基础资料，如基本风压、基本雪压、地面粗糙度等级、抗震设防烈度、建筑防火分类等级、防雷等级等；

## 简述委托单位委托设计的内容和范围，包括功能项目和设备设施的配套情况。

## 4.2.3建筑设计建议宜包含立面分格建议，结构边缘线设计建议，可视材料应用建议、装饰构件、遮阳和通风装置等设计建议；

## 4.2.4主要经济指标应包含幕墙建设成本控制目标；

## 4.2.5主要物理性能指标宜包含各幕墙系统的抗风压性能、气密性、水密性指标，以及耐候、耐久性能，以及特殊性能要求等。

## 4.2.6特殊设计要求可包含荷载和作用的预估、设计的区域和位置，并提出结构设计、安全设计应考虑的内容、主要材料要求、维护维修要求等。

## 4.3幕墙系统选型分析报告

4.3.1幕墙系统选型分析报告宜采用图样和文字结合的形式表述，并包含下列内容：

- 建筑物立面幕墙系统应用部位介绍；

- 幕墙系统选型说明；

- 幕墙系统对建筑表现的预期分析；

- 幕墙系统安全性分析；

- 幕墙主要物理性能说明与分析；

- 结构分析与预估荷载；

- 风洞试验的必要性分析；

- 维护维修建议及经济性分析。

4.3.2幕墙系统对建筑表现的预期分析宜包含下列内容：

- 面板材料材质和表面涂层效果对建筑立面和建筑功能的影响；

- 立面分格建议与分析；

- 幕墙系统可视构造部分的效果；

- 幕墙系统对主体结构梁、柱、女儿墙设计要求；

- 分析幕墙交界面、系统交界面的设计建议；

- 装饰（遮阳）构件设计建议；

- 深化建筑几何形体的建议。

## 4.4成本分析报告

4.4.1成本分析报告应包含成本目标和实现目标的可行性分析。

4.4.2成本目标宜包含幕墙建造成本、特殊要求的性能指标、材料等要求。

4.4.3实现目标的可行性分析宜考虑主要材料、市场潜在风险、技术应用成熟程度等因素的影响。

5  初步设计

## 5.1 一般要求

5.1.1 初步设计的输入宜包括下列内容：

- 设计招标文件或设计委托书；

- 建筑初步设计或施工图设计阶段的设计文件；

- 幕墙概念设计文件（若有）；

- 复杂体型建筑、建筑物密集风环境较复杂建筑、超高层建筑的建筑风洞试验报告；

- 现行国家或地方相关的行政法规，现行国家、行业和地方的相关规范或标准；

- 建设单位、建筑设计单位和其他相关单位的要求。

5.1.2 初步设计文件输出应满足下列要求：

- 初步设计文件应包括设计说明、设计图纸、计算书、超限工程设计专项论证报告（若有超限设计时）等内容；

- 设计深度应满足下列要求：

- 确定各幕墙系统的主要建筑参数、性能指标，以及不同系统之间的构造要求；

- 能够作为幕墙施工图设计的依据；

- 满足核算工程量和描述工程量清单项目特征的要求。

【条文说明】

项目特征指根据设计文件具体的描述幕墙结构系统、综合构造系统、封堵系统等，能据此计量计价、进行施工图预算。如描述系统的构件及连接、附件的规格、型号以及材质和表面处理要求，主要材料的技术要求等。

5.1.3对于建筑形体不是特别复杂、且应用了比较成熟的幕墙技术的项目，可以此阶段设计文件作为制定《幕墙工程施工招标文件》的依据，并应有技术规格说明书及复杂系统安装工艺路径说明。

## 5.2设计说明

## 5.2.1设计说明应包含工程概况、设计依据、结构设计参数、建筑幕墙应用情况说明、主要设计指标、幕墙系统构造形式描述及主要构件说明、主要材料要求、板块更换要求、其他设计要求，以及本标准第3.2.1条要求的内容。

## 5.2.2工程概况应包含工程名称、工程地点、建设单位名称、建筑设计单位名称，建筑面积、建筑高度、主体结构形式、建筑安全等级、防火和防雷等级，幕墙高度、幕墙设计使用年限和主要的幕墙系统形式。

5.2.3设计依据应满足本标准第3.2.1、4.2.2条的相关要求。

5.2.4幕墙结构设计主要荷载、作用应考虑下列内容：

- 风荷载、雪荷载、竖向荷载等；

- 地震作用；

- 温度作用；

- 其他特殊荷载与作用。

5.2.5主要设计性能指标应包含各类幕墙系统的抗风压性能、气密性能、水密性能、幕墙层间变形性能、热工性能指标，以及有特殊要求的性能指标。

5.2.6幕墙系统构造形式描述应包含下列内容：

- 分类说明幕墙系统的基本构造及结构连接，板块接缝设计；

- 各类幕墙面板标准分格和最大面板分格尺寸；

- 开启窗的最大规格、开启方式；

- 对非常规节点构造及连接方式的专门阐述；

【条文说明】

非常规节点主要指①非常规支承结构体系，如为增强型材构件强度或刚度的钢铝复合件、增大插芯长度，各类桁架等；②非常用支承装置；③特殊的锚固支座等。

- 密封设计；

- 应就超限内容和论证报告进行简要概述，重点说明解决方案。

5.2.7安全性设计说明应包含下列内容：

- 防火设计应说明耐火极限要求，防火封堵构造及连接要求，防火窗、防火幕墙、排烟窗、消防救援窗等设计要求；

- 防雷设计应包括防雷构造及连接要求、防雷网格具体参数、接地电阻等设计要求；

- 变形缝设计应说明变形缝种类及相关技术要求；

- 耐撞击设计说明；

- 承重性能设计说明；

- 防腐设计应说明需要防腐的构件所采用的防腐材料及要求；

- 其他安全设计说明应包含防坠落伤害、防强光反射、防静电、防强光反射等内容。

5.2.8节能设计专项说明应包含下列内容：

- 节能指标要求及与建筑设计要求的符合性和合规性；

- 保温、隔热、防结露的构造措施；

- 主要材料的技术要求。

5.2.9主要材料应包括面材、支承装置及其主要连接材料、支承结构及其主要连接材料、五金件、密封材料、锚固支座材料的材质和表面处理要求、力学性能参数、技术要求和表面处理涂层质量、索和索杆结构的索类型及破断力要求。

## 5.3设计图纸

## 5.3.1初步设计图纸应包括幕墙系统分布图、立面图、平面图及幕墙系统大样图、节点图，以及必要的构件断面图。

5.3.2幕墙系统大样图应包括局部立面图、横剖图和竖剖图，并应满足下列要求：

- 局部立面图应标明主要控制轴线及编号、标高、楼层层高，立面分格尺寸及其定位尺寸，开启门窗、消防救援窗，面板材料等；

- 横剖、纵剖图应标明水平或竖向分格尺寸、定位尺寸，主体结构柱、梁、板等的轮廓线及幕墙表皮边缘线、造型尺寸与主体结构的位置关系尺寸，锚固支座位置、防火封堵位置、与内部装饰接口之间的关系等关键信息；

- 节点图索引。

## 5.3.3节点图应包含幕墙系统构造及连接详图、开启窗或通风构造详图，防火、防雷构造节点图，不同界面接口节点图、装饰构件和遮阳构件连接节点图等，节点图宜从幕墙系统大样图中索引。

5.3.4装配式建筑和单元幕墙的单元板块应有板块分割（划分）简图。

## 5.4计算书

5.4.1幕墙系统结构计算书应包含下列内容：

- 计算部位；

- 计算依据；

- 采用的结构计算软件名称、版本号；

- 结构荷载计算和工况组合计算；

- 采用的计算模型，结构分析的输入参数，应附计算模型简图；

- 计算内容及其计算过程、计算结果；

- 对计算结果的符合性和合规性的说明及必要的分析；

- 计算结论。

5.4.2幕墙系统热工计算书应包含下列内容：

- 计算部位；

- 计算依据；

- 采用的热工计算软件名称、版本号；

- 计算单元选取说明；

- 热工分析输入的主要参数；

- 计算内容及其计算过程、计算结果；

- 对计算结果的符合性和合规性的说明及必要的分析；

- 计算结论。

## 5.5超限工程设计专项论证

5.5.1建筑幕墙超限工程专项论证宜在初步设计阶段进行，设计单位负责编制《建筑幕墙超限工程可行性专项论证报告》。

【条文说明】

下列工程属于建筑幕墙超限工程 ：

- 建筑幕墙高度超过现行国家、行业或地方标准、规范的的适用范围的，如玻璃幕墙的高度150米的，金属板幕墙、石材幕墙和人造板材幕墙超过100米的；

- 抗震设防烈度超过现行国家、行业或地方标准、规范的的规定的；

- 设计采用的新材料、新技术、新工艺尚无现行国家、行业或地方标准、规范的。

5.5.2《建筑幕墙超限工程可行性专项论证报告》的内容应符合当地行政主管部门的规定，宜包含下列内容：

- 工程主要概况；

- 幕墙超限部份的情况说明；

- 超限设计的理由；

- 超限工程设计的可行性保障措施；

- 超限部分的设计图纸、结构计算书；

- 规范规定的试验、检测报告及必要的试验报告；

- 当参考使用国外有关设计标准、工程实例和企业内部资料及计算机程序时，应提供理由和相应的说明，并注明设计单位对此引鉴承担技术责任。

# 6  施工图设计

## 6.1 一般要求

6.1.1 施工图设计的输入宜包括下列内容：

- 建筑幕墙施工图设计招标文件或设计委托书或设计合同；

- 建筑施工图设计文件，宜包括建筑、建筑节能、结构、给水排水、供暖通风与空气调节设计图纸，以及泛光照明、建筑标识、景观设计等与幕墙相关的图纸；

- 幕墙初步设计文件或概念设计文件；

- 风洞试验报告；

- 现行国家或地方相关的行政法规，现行国家、行业和地方的相关规范或标准。

6.1.2 施工图设计文件输出应满足下列要求：

- 施工图设计文件输出内容应包括设计说明、设计图纸、设计计算书、幕墙物理性能检测技术要求；

- 设计深度应满足幕墙工程建造、试验和验收的需要。

【条文说明】

幕墙建造应考虑满足采购材料和标准件、订制配件和半成品的需要，满足加工构件和主要零附件、以及部品、部件组装的需要，满足安装和验收的需要。

## 6.2设计说明

6.2.1设计说明应包含工程概况、设计依据、结构设计参数、建筑幕墙应用情况说明、设计性能指标、幕墙系统构造形式描述及主要构件说明、主要材料要求、设计对施工工艺的要求，幕墙使用及维护要求等内容，以及本标准第3.2.1条要求的内容。

6.2.2工程概况宜包括下列内容：

- 主体工程概况：包括工程名称、工程地点，建设单位名称、建筑设计单位名称，建筑高度、建筑层数及层高、避难层位置、建筑面积，建筑安全等级、主体结构类型；

- 幕墙工程概况：幕墙顶标高、幕墙面积、主要的幕墙系统形式、幕墙设计使用年限；

- 建筑物抗震设防烈度、防火、防雷等级；

- 需要介绍的其它情况，如幕墙的边角区域等。

6.2.3设计依据除应满足本标准第3.2.1、4.2.2条的要求外，还应增加委托设计单位提供的施工图设计输入文件。

6.2.4幕墙结构设计荷载、作用取值可参照本标准第5.2.4条相关内容制定。

6.2.5幕墙系统构造形式描述应参照本标准第5.2.6条的要求，并应增加下列内容：

- 与主体结构连接的支座连接件的形式和适用范围；

- 使用复合构造的构件（如钢铝复合构件、增大插芯长度等），需说明或图示使用范围，并应有配套详图。

6.2.6设计性能指标应包括抗风压性能、气密性能、水密性能、幕墙层间变形性能、热工性能指标，以及有特殊要求的性能指标等，各项性能指标应同时说明设计参数和分级指标值。

6.2.7安全性设计说明应包含下列内容：

- 防火设计应包括耐火极限要求，防火封堵构造及连接要求，防火窗、防火幕墙、排烟窗、消防救援窗等设计要求；

- 防雷设计应包括防雷构造及连接要求、防雷网格具体参数、接地电阻等要求；

- 变形缝设计应说明变形缝种类及数量，各类变形缝位置及相关技术要求；

- 耐撞击设计应说明抗冲击要求，冰雹多发地区还应提供冲击功的取值要求。

- 防腐设计应说明需要防腐的构件所采用的防腐材料、处理要求、必要的工艺措施，以及防双金属腐蚀的设计措施；

- 其他安全设计说明应包含防坠落伤害、防强光反射、防静电、防强光反射等内容。

6.2.8节能设计专项说明应包含下列内容：

- 节能指标要求及与建筑设计要求的符合性和合规性；

- 保温、隔热、防结露的构造措施；

- 材料的技术要求。

6.2.9主要材料说明应满足下列要求：

- 主要材料范围应包含面材、支承装置及其连接的材料、支承结构及其连接的材料、锚固支座的材料、五金配件材料、密封材料、主要附件和受力紧固件、封堵材料等；

- 内容应包含材料的材质、规格型号、物理性能参数，表面处理、涂层技术要求，其他特殊的技术要求等，下列材料还应说明：

- 玻璃的传热系数、太阳得热系数、可见光透射比、反射率等主要光学性能指标值；

- 开启窗连接用配件的承重能力要求以及适用的最大板块规格；

- 防火封堵填塞材料、保温材料的燃烧性能等级及密度要求；

- 索和索杆结构的索的类型及破断力要求。

6.2.10设计对施工关键工艺的要求宜包括下列内容：

- 锚固支座安装要求、特殊支承装置的连接要求；

- 建筑立面观感效果、板块更换对加工精度和安装精度的要求；

- 装配式幕墙组件、单元幕墙的单元板块宜有板块布置简图，并说明板块安装顺序。

- 防腐工艺要求。

6.2.11新材料、新技术、新工艺应用说明应满足下列要求：

- 在设计中采用了新技术的具体内容；

- 新材料应有详细的技术要求，以及验收准则或相关验收标准；

- 新工艺应附工艺流程、必要的检验试验要求和验收准则。

## 6.3 设计图纸

6.3.1 施工图设计图纸应包括立面图、平面图、剖面图、大样图、埋件布置图、节点图、典型部件组装图、零件图、构件断面图以及其他图样。

6.3.2立面图应绘制完整，并应满足下列要求：

- 建筑物各方向的幕墙立面均应绘制，并标明各幕墙系统及范围；

- 应标明主要控制轴线及编号、立面分格尺寸及定位尺寸、幕墙顶和底标高，楼层层高和标高；

- 立面转折较多且造型复杂的立面，应绘制立面展开图，在转折位置应注明转折线及转折角度等信息，并注明转角处或关键部位的轴线与立面交接的位置；

- 应绘制雨棚、格栅、遮阳或装饰构件等的轮廓位置；

- 标明开启窗位置及开启方式；

- 标明防火幕墙、排烟窗、消防救援窗、通风百叶位置等；

- 标明幕墙的边角区域；

- 标明大样图的索引和编号，以及必要的幕墙剖面图的剖切位置和索引编号。

6.3.3平面图应包括幕墙的各层平面图，并应满足下列要求：

- 标明建筑轴线及其编号，轴线间尺寸、外轮廓总尺寸，幕墙横向分格尺寸、龙骨的位置及定位尺寸；

- 标明主体结构柱、梁、板轮廓线、幕墙表皮边缘线及定位尺寸；

- 标明主要建筑功能的平面布局、房间使用功能等与幕墙相关的信息；

- 标明门窗和洞口尺寸，雨棚、格栅、遮阳或装饰构件等的轮廓位置及其定位尺寸；

- 标明幕墙平面所在层数、标高等关键信息，标准楼层可共用同一平面图，但需注明层次范围及各层的标高；

- 标明幕墙的边角区域；

- 标明变形缝位置、尺寸及详图索引编号；

- 夹层可单独引出或局部放大，并标注详细尺寸；

- 根据工程性质及复杂程度，必要时可选择绘制局部放大平面图；

- 必要的节点图索引。

6.3.4剖面图的剖切位置应选在具有代表性的部位，并满足下列要求；

- 标明建筑轴线及其编号，主体结构柱、梁、板轮廓线及幕墙表皮边缘线，以及定位尺寸；

- 标明幕墙的总高度，楼层标高及控制标高，与幕墙相关的结构梁、垛、窗槛墙高度尺寸；

- 标明幕墙的竖向分格尺寸、门窗洞口定位尺寸，雨篷、格栅、遮阳或装饰构件等的位置及控制尺寸；

- 应标明幕墙系统的锚固支座及布置、防火封堵的位置、女儿墙封修方式、不同幕墙系统之间的接口方式等；

- 根据工程性质及复杂程度，必要时可选择绘制局部放大图；

- 必要的节点图索引。

6.3.5大样图应通过局部立面及对应的横向剖面和竖向剖面清楚地表达下列内容：

- 各类幕墙系统的局部大样，复杂立面根据需要可全部展开局部大样；

- 局部建筑立面及幕墙可视构件的视觉效果；

- 防火分区、变形缝区、转角、不同幕墙的交接、与主体结构封堵等重要部位；

- 标明幕墙材料名称、材质及规格(或代号)

- 标明幕墙的分格尺寸、与主体结构的关系尺寸、与轴线及标高的定位尺寸，异形幕墙可由空间坐标尺寸定位；

- 应参照本标准第6.3.2-6.3.4条的要求绘制

- 节点详图索引。

6.3.6埋件布置图应绘制平面布置图、剖面图及必要的局部放大图，图中应标明埋件位置、轴线、标高、预埋件编号等。

6.3.7节点图应满足下列要求：

- 应包含下列内容：

- 各类幕墙系统构造及连接、不同幕墙的交接处、转角处理、与主体结构连接与封堵处理；

- 防火、防雷、变形缝、保温等综合构造；

- 开启窗、百叶窗、装饰构件、遮阳构件等构造及连接；

- 通风装置及连接、室外装饰件或广告设施、灯光设置、清洗设备等与幕墙的连接方式；

- 其他需要表达的内容；

- 应清晰表达幕墙系统构造形状和尺寸规格，材料材质和构件名称、及其连接方式和装配尺寸、定位控制尺寸，复杂部位宜以三维图补充表达构造细部；

- 对无法明确图示的技术要求和通用技术要求可采用文字或图例表述。

6.3.8幕墙系统的典型部件宜绘制部件组装图，组装图应附组成部件的构件、零件及技术要求。下列部件应绘制组装图：

- 隐框玻璃（含半隐框）幕墙中空玻璃板块及其支承装置；

- 开启扇及其连接装置；

- 金属板及其加强构造；

- 背栓或背槽式石材或人造板材板及其支承装置；

- 应绘制支承装置、锚固支座、横梁立柱及连接的部件组装图；

- 单元幕墙宜绘制单元框架组装图和单元板块组装图。

6.3.9幕墙系统中采用的非标零件应绘制零件图、非标型材和胶条可只绘制断面图，复杂的异形构件宜绘制展开图或三维图。

6.3.10支承结构的骨架与面板接缝没有对应关系的，应标明骨架布置的间距，必要时绘制支承结构的立面骨架布置图。

## 6.4 计算书

6.4.1幕墙系统结构计算书包含内容除应符合本标准第3.3.2、3.3.3和5.4.1的规定外，计算结论应说明各项计算结果与设计要求的符合性、与规范和标准要求的符合性。

6.4.2幕墙系统热工计算书应包含内容除应符合本标准第3.3.2、3.3.4和5.4.2的规定外，幕墙热工性能计算结论应说明各项计算结果与建筑节能设计要求的符合性、与规范和标准要求的符合性。

## 6.5 幕墙物理性能检测技术要求

6.5.1检测试件选取要求应符合下列规定：

1指定被检测的幕墙系统在建筑物的位置，宜附图表述；

2明确检测试件规格及必须包含的内容。

6.5.2检测性能要求应包括下列内容：

- 明确检测项目；

- 明确检测结果需满足相应的设计参数及性能指标分级值。

# 7 .竣工图

7.0.1竣工图设计文件包含内容至少应包含下列内容：

- 竣工图（含图纸封面、图纸目录、设计说明、设计图纸）；

- 设计计算书；

- 建筑幕墙维护使用说明书。

7.0.2竣工图可按下列情况编制整理：

- 应符合工程所在地工程档案归档管理的相关规定；

- 凡施工过程没有变更设计内容的，则由施工单位在原施工图上加盖并签署＂竣工图＂章后，即作为竣工图；

- 凡施工过程有较大设计变更的，应重新绘制竣工图。

4在施工中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的可由施工单位负责在原施工图上注明修改的部分，并附设计变更备考一栏表，加盖并签署＂竣工图＂章；

7.0.3 竣工图设计文件应与工程实际相符，并满足下列要求：

- 竣工图应真实反映现场变更实际，做到图、文、工程实物一致，图样和有关文字说明应清楚、准确；

- 凡设计变更对幕墙系统结构有影响的，应依据实际结构重新校核计算。

7.0.4建筑幕墙使用维护说明书应根据工程实际编制，并包含以下内容：

- 工程概况；

- 各类幕墙系统概况，及其使用说明、维修注意事项、定期检查和检测要求；

- 各类幕墙系统应分别列示材料、构件和附件清单，并包含规格型号、产地和生产厂家，可视面材料应标明表面涂层色号；

- 幕墙易损件名录；

- 幕墙清洗说明。

8．BIM设计

## 8.1一般规定

8.1.1幕墙工程BIM根据设计阶段可分为初步模型、施工模型、采购加工安装阶段模型和运营阶段模型，创建模型应以相应阶段的设计输入和输出为依据，并满足下列要求：

1 BIM坐标系应与坐标系一致，并设置项目地理位置信息；

2项目单位和公差，应与建筑设计文件一致；

3采用适用、经济、便捷的建模细度。

8.1.2宜利用主体工程项目BIM总协调方已有的BIM协同平台，准确建模。并满足下列要求：

1幕墙工程BIM及其相关信息，应准确反映幕墙构件的状态；

2模型宜具有可扩展性，模型扩展不宜改变原有模型结构；

3幕墙工程BIM实施过程中，可使用BIM所包含的各种信息资源协同工作，与工程项目相关专业、各阶段的信息有效传递，且保持同步协调一致。

8.1.3幕墙工程BIM与其他专业模型一起组成综合的建筑信息模型，应符合现行国家标准《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212的规定及幕墙专业现行相关规范标准的规定。

## 8.2 BIM设计阶段与模型细度

8.2.1幕墙工程BIM模型细度分为LOD100、LOD200、LOD300、LOD350、LOD400、LOD500六个等级，设计阶段和细度等级宜按表8.2.1采用。

表8.2.1 幕墙工程BIM设计阶段和等级

| 模型 | 模型细度等级 | 模型细度分级说明 | 对应阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步模型 | LOD100 | 表达建筑幕墙的初步外形轮廓，初步确定幕墙功能属性 | 对应概念设计阶段 |
|  | LOD200 | 表达建筑幕墙及其构件的近似几何尺寸，确定建筑构件的基本属性，能够初步计算幕墙工程量统计 | 对应初步设计阶段 |
| 施工模型 | LOD300 | 表达建筑幕墙构件各组成部分的几何信息及属性，反映构件的搭接关系和细部节点，达到施工图纸绘制要求 | 对应施工图设计阶段 |
| 采购加工安装阶段模型 | LOD350 | 表达建筑幕墙构件完整的参数与属性，指导加工图纸、加工采购及加工流程 | 对应幕墙采购、加工、安装阶段 |
|  | LOD400 | 表达建筑幕墙构件准确的各项信息，实现采购、加工和安装的信息化管理 | 对应幕墙采购、加工、安装、管理阶段 |
| 运营阶段模型 | LOD500 | 全面准确的表达建筑幕墙工程竣工交付的真实情况信息 | 对应幕墙运营阶段 |

8.2.2 初步模型细度及要求按表8.2.2采用。

表8.2.2 初步模型细度及要求

| 模型级别 | 输入信息 | 建模要求描述 | 模型元素及信息 | 输出成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOD100 | 1.建筑、结构电子图纸 2.BIM模型等输入文件 3.幕墙样板文件，构件库 | 1.建立、修改幕墙、门窗等建筑表皮模型 2.划分幕墙表皮，设置板块(材质)、幕墙骨架样式（矩形） | 构造 | 非几何信息： 1.幕墙各方向网格的连接条件，连接的方式 2.幕墙的功能属性 3.幕墙的自动嵌入方式 4.幕墙板块的系统类型材料属性 5.幕墙骨架的系统类型材料属性 | 1.LOD100模型 2.BIM汇报文档 3.可视化 4.性能分析 5.结构与幕墙的碰撞、缺失检测报告 |
|  |  |  | 网格 结构 | 几何信息： 1.UV网格的编号，对正方式，旋转角度，偏移量，区域测量值 2.幕墙网格布局的间距、数量、距离，确认是否调整骨架的尺寸 非几何信息： 1.网格表面的角度，边长，面积值 2.不规则表面的变形度 3.幕墙的结构材质与装饰材质属性 |  |
| LOD200 | 1.LOD100模型 2.幕墙库 | 1.幕墙几何尺寸：确定幕墙系统，修改出墙面尺寸、理论定位； 2.幕墙网格结构：深化幕墙网格划分 | 骨架 | 几何信息： 1.骨架的构造轮廓，位置，厚度 2.骨架的两边尺寸标注 3.骨架的约束角度，变形度，偏移量 4.幕墙各方向的骨架类型参数 5.幕墙内部与边界的骨架类型参数 7 .基于建筑结构模型的支承体系位置和尺寸标注 8.基于建筑结构模型的安装构件位置和尺寸标注 非几何信息： 1.骨架的构造类型属性 2.骨架的材质和装饰属性 3.骨架的角度、边长、面积值 4.不规则骨架的变形度 5.幕墙骨架与板块和建筑结构支撑体系关系属性 6.骨架的构造属性，可见透光率，日光得热系数，热阻值，传热系数 | 1.LOD200模型 2.进行幕墙系统的结构计算、热工计算、室内采光等相关性能分析； 3.幕墙工程分部分项工程量统计 4.工程相关专业与幕墙的碰撞、缺失检测报告 |
|  |  |  | 板块 | 几何信息： 1.板块的约束角度，变形度，偏移量 2.板块的厚度位置和尺寸标注 3.基于骨架和建筑结构模型的支承体系位置和尺寸标注 4.基于骨架和建筑结构模型的安装构件位置和尺寸标注 5.内嵌门窗及相应安装构件的位置和尺寸标注 非几何信息： 1.板块的构造类型属性 2.板块的材质和装饰属性 3.板块的角度、边长、面积值 4.不规则板块的变形度 5.板块与骨架和建筑结构支撑体系关系属性 6.板块的构造属性，可见透光率，太阳得热系数，热阻值、传热系数 |  |

8.2.3 施工模型阶段模型细度及相关要求按表8.2.3采用。

表8.2.3施工模型细度及要求

| 模型级别 | 输入信息 | 建模要求描述 | 模型元素及信息 | 输出成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOD300 | 1.LOD200 2.施工图 | 1.导入封面、节点图、型材图等电子视图，施工图图名、图纸编排、设计标注等参考幕墙设计与制图标准 2.深化幕墙板块、幕墙骨架 板块：公制幕墙板块（参数化），带组件计算公式 骨架：公制常规模型（参数化），带组件计算公式； | 骨架 | 非几何信息： 骨架的标识数据：类型图像，注释记号，型号，类型注释，URL,说明，部件代码，成本，部件说明，类型标记，防火等级，编号及标题，代码名称等 | 1.施工图纸集：立面图、平面图、剖面图、大样图、埋件布置图等 2.幕墙板块统计（主材、辅材） 3.幕墙骨架统计（主材、辅材）。 4.工程相关专业与幕墙的碰撞、缺失检测报告 |
|  |  |  | 板块 | 非几何信息： 板块的标识数据：类型图像，注释记号，型号，类型注释，URL,说明，部件代码，成本，部件说明，类型标记，防火等级，编号及标题，代码名称等 |  |
|  |  |  | 其它 | 非几何信息： 指定参数族图元属性，以及实例和类型的项目参数 |  |

8.2.4 采购加工安装模型细度及相关要求按表8.2.4采用。

表8.2.4 采购加工安装模型细度及要求

| 模型级别 | 输入信息 | 建模要求描述 | 输出成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOD350 | 1.LOD300 2.施工图 | 1.所有组件模型化 2.工业模型 加工等级的构件、板材模型、连接件模型、附件模型 | 1.加工图纸、加工采购单 2.指导型材、板块等机械加工流程 |
| LOD400 | LOD350 采购相关信息 加工相关信息 安装相关信息 | 采购信息 材料的生产厂家、周期、运输要求等； 加工信息 加工件的生产、周期、运输要求等； 安装计划、周期等 | 材料、加工件、组装件和安装进度及管理成果 |

8.2.5对应竣工图阶段模型细度和运营阶段模型细度及相关要求按表8.2.5采用。

表8.2.5 对应运营阶段模型细度及要求

| 模型级别 | 输入信息 | 幕墙模型元素及信息 | 输出成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOD500 | LOD400 加工采购安装模型 | 模拟现实 与竣工项目完全一致的BIM模型 | 运营模型 |

本规范用词说明

# 1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

# 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

# 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

# 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 2 条文中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准目录

# 《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）

- 《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001

- 《机械制图》GB/T 4458

- 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规则》JGJ/T151

- 《建筑工程资料管理规定》JGJ185