附件3：

智能坐便器质量评测标准与评定方法

上海市质量监督检验技术研究院

二○一九年三月

智能坐便器质量评测标准与评定方法

1.范围

本方案适用于2019年卫浴产品检测及调研活动。评测产品范围为智能坐便器。本方案内容包括评测依据、评测项目、评测要求及评定方法。

2.评测依据

GB 25502-2017  坐便器水效限定值及水效等级

CBMF 15-2016   智能坐便器

3.评测项目

智能盖板

节能性能：

【CBMF15-2016】清洗水量、整机能耗、待机功耗。

舒适性能：

【CBMF15-2016】喷嘴伸出和回收时间、水温响应特性、水温稳定性、清洗水流量、清洗力、喷头自洁性能、暖风温度、坐圈加热功能（观察项）。

安全性能：

【CBMF15-2016】电气安全性能（引用GB 4706.1-2005、GB 4706.53-2008）、EMC符合性、耐热和耐燃性。

整体式智能坐便器

节能性能：

【CBMF15-2016】便器功能（引用GB/T 6952-2015）、清洗水量、整机能耗、待机功耗。

【GB 25502-2017】水效等级。

舒适性能：

【CBMF15-2016】喷嘴伸出和回收时间、水温响应特性、水温稳定性、清洗水流量、清洗力、喷头自洁性能、暖风温度、坐圈加热功能（观察项）。

安全性能：

【CBMF15-2016】电气安全性能（引用GB 4706.1-2005、GB 4706.53-2008）、EMC符合性、耐热和耐燃性。

4.评测要求及评定方法

4.1 样品要求

4.1.1 样品信息

应提供产品检测所需的样品信息：额定功率、用水量、单双档、冲水装置、加热方式、执行标准等，示例如下：

便器名义用水量：    L或 ( 节水型 ( 普通型 ( 无标识，产品水效率等级：  级

冲水装置单双档： ( 单档 ( 双档

配套冲水装置：(重力式冲水装置  (压力式冲洗水箱  (机械式冲洗阀  (非接触式冲洗阀 (其他

智能坐便器、坐便洁身器标注额定功率：    W

加热方式：(即热式 (储热式

真空破坏器：(有 (无

4.1.2 样品采集

智能盖板，采用市场买样形式，企业提交报名申报表，指定报名样品型号，并缴纳买样保证金和检测成本费用。组委会工作人员在流通领域的电商平台或者商场、专卖店等实体店，随机购买指定型号样品。每种型号购买1件样品。

整体式智能坐便器，采用企业寄样形式，同一型号寄送1件样品。

4.2智能盖板评测要求及评定方法见表1。

表1 智能盖板评测要求及评定方法

| 评选项目 | 占比 | 评测项目（依据标准） | 基准要求 | 评分/标注 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能性能 | 35% | 清洗水量 （CBMF 15-2016/6.2.5） | 清洗水总量应不大于500mL | 基础分25分 （符合该项要求） | 100分 |
|  |  |  | 加分方法 | 按照CBMF 15-2016测试，按清洗水总量进行加分 | ≤450mL 加5分 ≤400mL 加10分 |  |
|  | 30% | 整机能耗 （CBMF 15-2016/7.7） | / | 基础分0分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照CBMF 15-2016测试，整机能耗等级进行加分 | 能耗5级 加5分 能耗4级 加10分 能耗3级 加15分 能耗2级 加20分 能耗1级 加30分 |  |
|  | 35% | 待机功耗 （CBMF 15-2016/5.5） | 不带外部漏电保护装置产品应不大于1.0W；带外部漏电保护装置的产品应不大于2.0W | 基础分20分（符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照待机功耗进行加分 | 不带外部漏电保护装置产品不大于0.5W；带外部漏电保护装置的产品应不大于1.0W； 加15分 |  |
| 舒适性能 | 10% | 喷嘴伸出和回收时间 （CBMF 15-2016/6.2.1） | 喷嘴伸出时间应不大于8s，回收时间应不大于10s | 基础分10分 （符合该项要求） | 100分 |
|  | 5% | 水温响应特性 （CBMF 15-2016/6.2.2） | 清洗水温度到达35℃的时间应不大于1s | 基础分5分 （符合该项要求） |  |
|  | 25% | 水温稳定性 （CBMF 15-2016/6.2.3） | 清洗水的温度控制在35℃～42℃。 储热式智能坐便器:从达到最高温度起，30s内水温下降幅度不大于3℃ 即热式智能坐便器: 清洗水的温度控制在35℃～42℃；60s内水温波动平均值偏差为±2℃ | 基础分5分 （符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照CBMF 15-2016测试，按温度波动进行加分 | 储热式： 30s内水温下降幅度不大于2℃ 加10分 30s内水温下降幅度不大于1℃ 加20分 即热式： 60s内水温波动平均值偏差为±1.5℃加10分 60s内水温波动平均值偏差为±1℃加20分 |  |
|  | 20% | 清洗水流量（Q） （CBMF 15-2016/6.2.4） | 清洗水流量应不小于200mL/min | 基础分5分 （符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照CBMF 15-2016测试，清洗水流量多少进行加分 | Q≥850mL/min加5分 650mL/min≤Q＜850mL/min 加10分 200mL/min≤Q＜650mL/min 加15分 |  |
|  | 20% | 清洗力（F） （CBMF 15-2016/6.2.6） | 臀部清洗受力最大值应达到0.06N以上 | 基础分10分 （符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照CBMF 15-2016测试，清洗力大小在0.06N~0.12N范围时从低到高进行加分 | F＞0.06N且≤0.09N加5分 F＞0.09N且≤0.12N加10分 |  |
|  | 10% | 喷头自洁性能 （CBMF 15-2016/6.3） | 喷头上的前端l/4墨线应被清洗干净，无任何墨线残留 | 基础分10分 （符合该项要求） |  |
|  | 10% | 暖风温度 （CBMF 15-2016/6.4.1） | 测定点的温升25℃～40℃，测试期间出风最高温度不大于65℃ | 基础分10分 （符合该项要求） |  |
|  | 0% | 坐圈加热功能 （CBMF 15-2016修订征求意见稿/6.5） | 坐圈温度 所有坐圈温度测试点的各自温度平均值应不小于30℃，且最大值不大于41℃ 坐圈温度均匀性 坐圈各测试点间最大温差： 一级：≤5℃，二级：≤7℃，三级：≤9℃ | 观察项 提供检测数据 |  |
| 安全性能 | 60% | 耐热和耐燃性 （CBMF 15-2016/5.2） | 盖板、装饰物、旋钮等非接触发热元件或不可能传播器具内部火焰的零部件应符合JC/T764-2008中5.5.1的要求 | 基础分10分 （符合该项要求） | 100分 |
|  |  | 电气安全性能 （CBMF 15-2016/8.1） | 电器安全性能应符合GB 4706.1-2005和GB 4706.53-2008的要求 | 基础分10分 （符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 泄露电流： 按照泄漏电流从大到小进行加分 | 标准要求≤0.75mA或0.75mA/kW（两者取较大值） 0.50mA＜I≤0.75mA加5分 0.25mA＜I≤0.50mA加10分 0.15mA＜I≤0.25mA加15分 I≤0.15mA 加20分 |  |
|  |  |  |  | 耐潮湿： 按照耐潮湿时长进行加分 | 标准要求≥48h 48h＜T≤120h 加5分 120h＜T 加10分 |  |
|  |  |  |  | 电源软线的保护： 按照耐受拉力大小及次数、耐受扭矩大小及时长进行加分 | 标准要求耐受拉力100N计25次，扭矩0.35N·m计1min，软线不损坏且位移≤2mm 拉力150N计50次，扭矩0.50N·m计2min 加5分 拉力200N计50次，扭矩0.80N·m计2min 加10分 |  |
|  | 40% | EMC符合性 （CBMF 15-2016/8.6） | 1.发射限值（端子骚扰电压） 2.抗扰度（电快速瞬变、浪涌） | 基础分40分 （符合该项要求） |  |

4.3整体式智能坐便器评测要求及评定方法见表2。

表2 整体式智能坐便器评测要求及评定方法

| 评选项目 | 占比 | 评测项目（依据标准） | 基准要求 | 评分/标注 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能性能 | 25% | 便器功能 （CBMF 15-2016/6.1） | 洗净功能、球排放、颗粒排放功能、混合介质排放功能、排水管道输送特性、水封回复功能、污水置换功能应符合GB/T 6952-2015的相关要求 | 基础分5分 （符合该项要求） | 100分 |
|  |  |  | 加分方法 | 球排放 | 不小于95个，加5分 不小于100个，加10分 |  |
|  |  |  |  | 颗粒排放功能 | n1≤50个，n2≤3个，加5分 n1≤10个，n2为0个，加10分 |  |
|  | 20% | 水效等级 （GB 25502-2017/4.2） | 达到用水效率等级的3级 | 基础分10分 （符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照GB 25502-2017测试，用水效率等级进行加分 | 2级 加5分 1级 加10分 |  |
|  | 15% | 清洗水量 （CBMF 15-2016/6.2.5） | 清洗水总量应不大于500mL | 基础分5分 （符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照CBMF 15-2016测试，按清洗水总量进行加分 | ≤450mL 加5分 ≤400mL 加10分 |  |
|  | 30% | 整机能耗 （CBMF 15-2016/7.7） | / | 基础分0分 |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照CBMF 15-2016测试，整机能耗等级进行加分 | 能耗5级 加5分 能耗4级 加10分 能耗3级 加15分 能耗2级 加20分 能耗1级 加30分 |  |
|  | 10% | 待机功耗 （CBMF 15-2016/5.5） | 不带外部漏电保护装置产品应不大于1.0W；带外部漏电保护装置的产品应不大于2.0W | 基础分5分（符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照待机功耗进行加分 | 不带外部漏电保护装置产品不大于0.5W；带外部漏电保护装置的产品应不大于1.0W；加5分 |  |
| 舒适性能 | 10% | 喷嘴伸出和回收时间 （CBMF 15-2016/6.2.1） | 喷嘴伸出时间应不大于8s，回收时间应不大于10s | 基础分10分 （符合该项要求） | 100分 |
|  | 5% | 水温响应特性 （CBMF 15-2016/6.2.2） | 清洗水温度到达35℃的时间应不大于1s | 基础分5分 （符合该项要求） |  |
|  | 25% | 水温稳定性 （CBMF 15-2016/6.2.3） | 清洗水的温度控制在35℃～42℃。 储热式智能坐便器:从达到最高温度起，30s内水温下降幅度不大于3℃ 即热式智能坐便器: 清洗水的温度控制在35℃～42℃；60s内水温波动平均值偏差为±2℃ | 基础分5分 （符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照CBMF 15-2016测试，按温度波动进行加分 | 储热式： 30s内水温下降幅度不大于2℃ 加10分 30s内水温下降幅度不大于1℃ 加20分 即热式： 60s内水温波动平均值偏差为±1.5℃加10分 60s内水温波动平均值偏差为±1℃加20分 |  |
|  | 20% | 清洗水流量（Q） （CBMF 15-2016/6.2.4） | 清洗水流量应不小于200mL/min | 基础分5分 （符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照CBMF 15-2016测试，清洗水流量多少进行加分 | Q≥850mL/min加5分 650mL/min≤Q＜850mL/min 加10分 200mL/min≤Q＜650mL/min 加15分 |  |
|  | 20% | 清洗力（F） （CBMF 15-2016/6.2.6） | 臀部清洗受力最大值应达到0.06N以上 | 基础分10分 （符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照CBMF 15-2016测试，清洗力大小在0.06N~0.12N范围时从低到高进行加分 | F＞0.06N且≤0.09N加5分 F＞0.09N且≤0.12N加10分 |  |
|  | 10% | 喷头自洁性能 （CBMF 15-2016/6.3） | 喷头上的前端l/4墨线应被清洗干净，无任何墨线残留 | 基础分10分 （符合该项要求） |  |
|  | 10% | 暖风温度 （CBMF 15-2016/6.4.1） | 测定点的温升25℃～40℃，测试期间出风最高温度不大于65℃ | 基础分10分 （符合该项要求） |  |
|  | 0% | 坐圈加热功能 （CBMF 15-2016修订征求意见稿/6.5） | 坐圈温度 所有坐圈温度测试点的各自温度平均值应不小于30℃，且最大值不大于41℃ 坐圈温度均匀性 坐圈各测试点间最大温差： 一级：≤5℃，二级：≤7℃，三级：≤9℃ | 观察项 提供检测数据 |  |
| 安全性能 | 60% | 耐热和耐燃性 （CBMF 15-2016/5.2） | 盖板、装饰物、旋钮等非接触发热元件或不可能传播器具内部火焰的零部件应符合JC/T764-2008中5.5.1的要求 | 基础分10分 （符合该项要求） | 100分 |
|  |  | 电气安全性能 （CBMF 15-2016/8.1） | 电器安全性能应符合GB 4706.1-2005和GB 4706.53-2008的要求 | 基础分10分 （符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 泄露电流： 按照泄漏电流从大到小进行加分 | 标准要求≤0.75mA或0.75mA/kW（两者取较大值） 0.50mA＜I≤0.75mA加5分 0.25mA＜I≤0.50mA加10分 0.15mA＜I≤0.25mA加15分 I≤0.15mA 加20分 |  |
|  |  |  |  | 耐潮湿： 按照耐潮湿时长进行加分 | 标准要求≥48h 48h＜T≤120h 加5分 120h＜T 加10分 |  |
|  |  |  |  | 电源软线的保护： 按照耐受拉力大小及次数、耐受扭矩大小及时长进行加分 | 标准要求耐受拉力100N计25次，扭矩0.35N·m计1min，软线不损坏且位移≤2mm 拉力150N计50次，扭矩0.50N·m计2min 加5分 拉力200N计50次，扭矩0.80N·m计2min 加10分 |  |
|  | 40% | EMC符合性 （CBMF 15-2016/8.6） | 1.发射限值（端子骚扰电压） 2.抗扰度（电快速瞬变、浪涌） | 基础分40分 （符合该项要求） |  |