建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会CBDA标准

立 项 申 请 表

项目名称：安全用电智能装置

主编单位：湖南一二三智能科技有限公司

长沙理工大学

标准级别：团体标准

标准类别：产品标准

申请时间：2022年 3月 15日

中国建筑装饰协会制

建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会CBDA标准立项申请表

标准级别：团体标准

标准类别：产品标准

是否申报过：否

编号：

| 项 目 名 称 | 安全用电智能装置 | 主编单位 | 湖南一二三智能科技有限公司 长沙理工大学 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制订或修订 | 制定 | 计划起止时间 | 2022年3月至2023年3月 |
| 被修订标准号 |  | 行 业 | 建筑装饰装修 |
| 是否为标准体系中项目 |  | 专 业 | 机电设备 |
| 主管部门 | 中国建筑装饰协会 |
| 项目任务的目的、意义（包括预期社会经济效益分析）： 【目的】 根据国家公开数据显示：2011年至2016年，我国共发生电气火灾52.4万起，造成3261人死亡、2063人受伤，直接经济损失92亿余元，均占全国火灾总量及伤亡损失的30%以上；其中重特大电气火灾17起，占重特大火灾总数的70%。电气火灾事故数占到了全国火灾总量的30％以上，造成的伤亡数占全国火灾伤亡总数的33％以上。 国家对规范用电，保护人民生命和财产安全的要求，催生了“安全用电智能装置”的问世。该智能装置能够对供电网络中发生的电气线路老化起火，以及人身触电伤亡等事故进行有效预防和保护，实现“电不起火、电不伤人”的功能。 【意义】 1、避免发生电气火灾：AC 380/220V供电网单相金属性接地短路时有效降低可燃电弧火花，避免电气火灾事故的发生。 2、保护人体用电安全：当人体单相触及AC 380/220V供电网时，将通过人体电流控制在安全电流以内，保护人体用电安全。 3、保障电网稳定和可持续生产：电网中单相线接地短路时不会造成电网停电，且电压维持正常工作电压GBT 12325-2008 《电能质量 供电电压偏差》规定的波动，保证电网连续、安全、可靠供电。 4、预警事故发生：能够实时通过电流、电压采样，对供电网及负载设备进行短路故障、过载故障、漏电隐患等进行实时检测和报警。 |
| 适用范围和主要技术内容（修订的项目应注明拟修订的主要内容）： 本标准适用于建筑室内短路电流10KA以下，且过电压等级Ⅱ级及以下用电场所中安全用电智能装置。本标准对通过限制火线或零线对地短路漏电流值，从而避免人员触电伤害和电气火灾事故的发生的技术产品作出了相关规定。 本标准的主要技术内容包括： 1 术语和定义 2 符号和缩略语 3 信息 3.1 产品标志 3.2 标识 3.3 文件 4 技术要求 4.1 功能要求 4.2 安全要求 5 使用条件 5.1 正常使用条件 5.2 特殊使用条件 6 结构要求 6.1 材料和部件强度 6.2 安装位置 7 性能要求 7.1 介电性能 7.2 温升试验 7.3 短路保护 7.4 基本功能 8 试验方法 9 检验规则 9.1 出厂试验 9.2 型式试验 9.3 外壳、电器及独立元件的试验 9.4 检验项目 |
| 主要工作内容： 邀请相关院校、检测单位、研发单位和装饰、设计、电气设备生产企业，组成标准编委会，对建设方、业主方和使用方等进行调研，了解其在智能安全用电装置方面的需求，根据本标准相关技术内容，进行相关试验，收集其在防止电气火灾功能、防止人员触电事故功能、持续供电功能、安全监测报警功能和故障数据记录及传统功能等方面的技术指标和要求，组织标准内容的撰写，筹集标准编制经费，组织召开标准编制会议等工作。 |
| 需解决的重点问题： 1、对故障发生时的基础数据（电压、电流）、异常数据（对地短接、用电功率超负荷），能够进行实时采样记录，并可以通过通信网络远程存储到故障记录数据库，便于事故分析和追溯。 2、能够实时对后端电网及负载设备进行对地绝缘监测；能够通过电流、电压采样，对短路故障、过载故障、漏电隐患、断相故障、过压欠压、过流进行实时监测，对于产品后端电网及用电设备出现对地短接、用电功率超负荷、断相异常情况，设备发出声光报警信号。 3、当人体误触供电网或负载设备的火线时，能够无延迟、实时形成对人员的保护，确保通过人体的电流低于GB/T 13870.1-2008《电流对人和家畜的效应第1部分：通用部分》标准规定的安全电流，不会造成人员伤亡。 4、在供电线路和负载设备的火线或零线单极金属性或非金属性接地短路故障时（例：人员带电误操作，动物啃咬线路），对地电流保持在安全电流范围内，不会引起电弧火花，从根源上避免电气火灾事故的发生。 5、在供电网或负载设备中火线和零线单极接地短路时，不会造成电网停电，能够保证电网连续、安全、可靠供电和负载设备的正常稳定运行，有效预防因断电引起的设备数据丢失，设备断电故障等其他衍生性损害。 |
| 需要补充实验和研究内容： 1、漏电补偿功能； 2、零火线短路限流功能。 |
| 现有工作基础：（主要是所要主编规程的细分行业的情况和主编单位的相应业绩） 当前，党和国家高度重视人民的生命财产安全，要求各地加速推进现代科技与消防工作的深度结合，组织开展电气火灾综合治理工作，有效抑制电气火灾高发势头，保障人民群众的用电安全。在这一形势下，用电安全意识在各级政府以及人民群众中得以增强，同时也催生了很多立足于研发制造和销售用电安全智能装置的生产企业。 目前，主编单位获得国家专利50多项，参与多项安全用电行业标准的制定。其通过自主研发生产的安全用电装置和智能监控系统，对供电网络中发生的人身触电伤亡、电器线路老化起火等事故进行有效预防和保护，真正实现“电不伤人、电不起火、电不漏电、远程监控”的功能。其技术路线优于过往的事后报警检测系统，实现了对不安全用电的事前预防和杜绝。目前已经有近万个成功落地案例。 |
| 与有关法律法规、相关标准的关系： GB/T 1094.10-2003 《电力变压器》 GB/T 2423.1-2008 《电工电子产品环境试验》 GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验》 GB/T 2900.73-2008 《电工术语 接地与电击防护》 GB/T 4208-2017 《外壳防护等级(IP代码)》 GB/T 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 通用要求》 GB/T 5169.5-2020 《电工电子产品着火危险试验》 GB/T 7251.1-2013 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T 10233-2005 《低压成套开关设备和电控设备 基本试验方法》 GB/T 12326-2008 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 13870.1-2008 《电流对人和家畜的效应》 GB/T 15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB/T 16917.1-2003 《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)》 GB/T 17626.2-2018 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2019 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》 GB/T 20138-2006 《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)》 GB/T156-2007 《标准电压》 GB/T15543-2008 《电能质量三相电压不平衡》 GB/T31839-2015 《电工电子设备机械结构安全要求和试验》 |
| 拟采用的国际标准或国外先进标准编号及名称： GB/T10233-2016 《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》 GB∕T17626.4-2018 《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T30137-2013 《电能质量电压暂降与短时中断》 GB/T12325-2008 《电能质量供电电压偏差》 GB/T3805-2008 《特低电压(ELV)限值》 |
| 主编人姓名：曾祥君 | 年 龄：50岁 | 学 历： 博士研究生 |
| 职 称： 教授 | 职 务：副校长 | 外语水平： |
| 联系电话： 13875882096 | 邮 箱：eexjzeng@qq.com | 地 址：湖南省长沙市天心区万家丽南路二960号长沙理工大学 |
| 主编人姓名：喻锟 | 年 龄： 32岁 | 学 历： 博士研究生 |
| 职 称： 讲师 | 职 务：技术总监 | 外语水平： CET6 |
| 联系电话： 15573104378 | 邮 箱： 1393009168@qq.com | 地 址：湖南一二三智能科技有限公司 |
| 主编助理姓名： 卓超 | 年龄： 35 | 学 历：博士研究生 |
| 职 称： 讲师 | 职 务： | 外语水平： CET4 |
| 联系电话： 13657433108 | 邮 箱：zhuochao106@qq.com | 地 址：湖南省长沙市天心区万家丽南路二960号长沙理工大学 |
| 主编助理姓名：王沾 | 年龄： 32 | 学 历： 硕士研究生 |
| 职 称： 工程师 | 职 务： | 外语水平： CET6 |
| 联系电话： 13737192468 | 邮 箱：704869953@qq.com | 地 址：湖南省长沙市天心区万家丽南路二960号长沙理工大学 |
| 主编简历（从事本专业工作以及标准编制工作的经历） 曾祥君，博士、教授、博士生导师，长沙理工大学副校长，长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者、国家百千万人才工程及国家有突出贡献中青年专家、“全国高校黄大年式教师团队”带头人、国务院特殊津贴获得者。曾祥君教授长期从事电网故障检测、保护、定位、隔离和恢复的自愈控制研究，针对各电压等级电力系统故障处理的科学问题，提出了电力系统中性点接地阻抗优化调控及有源电压消弧原理、无整定保护技术、电网故障电压行波检测与定位技术，发明了系列装备并产业化推广应用。 参与制定本领域相关的标准包括： 中性点不接地系统铁磁谐振防治技术导则，DL/T 2045-2019 电容取电电源技术规范，T/CERS 0006-2020 小电流接地系统单相接地故障选线装置检验规程，T/CSEE 0055-2017 智能终端现场检验规范，NB/T 10449-2020，等。 |
| 主编简历（从事本专业工作以及标准编制工作的经历） 喻锟，博士，讲师，硕士生导师，中国电机工程学会会员，发表SCI、EI检索及核心期刊论文50余篇，获得多项发明专利、实用新型专利授权。相应的研究成果在2018（第五届）中国带电作业技术会议等多个重大国际学术会议中进行了专题汇报。曾荣获日内瓦国际发明金奖，中国“互联网+” 大学生创新创业大赛秀创新创业导师称号，首届全国博士后创新创业大赛银奖。 |
| 主编助理简历（从事本专业工作以及标准编制工作的经历） 卓超，博士，讲师，硕士生导师，长期从事电力系统保护与控制的研究与产品研发工作。 |
| 主编助理简历（从事本专业工作以及标准编制工作的经历） 王沾，硕士，长期从事电力系统保护与控制的研究与产品研发工作。 |
| 主编单位简介及本标准相关工作介绍 1、湖南⼀⼆三智能科技有限公司成立于 2015 年，是由中科院研究员、海内外知名高校教授和企业精英联合创立的国家级高新技术企业，并获科技型中⼩企业、中国电气行业领军品牌和中国年度经济十大创新创业企业等称号，⼊选了 CCTV 国家品牌战略，是全球领先的安全⽤电设备研发、制造及成套智能解决⽅案的终端服务提供商。 公司参与了多项⾏业技术标准的制定，拥有超 50 项国家专利，配置全球⾸个“低压配电⽹电⽓⽕灾与⼈身安全防护”实验室，自主研发的“安全⽤电智能系统”运用了物联网、大数据、云计算技术以及先进的电气安全技术，可从源头上杜绝电⽓⽕灾对⼈类社会的伤害，成功填补⾏业技术空⽩，被誉为“电⽓⽕灾疫苗”。落地项⽬近 5000 个，遍布全国40 余省市，产品⼴泛应⽤于军队、机关、医院、学校、银⾏和企事业单位等场合，年营业额过亿元。 2、长沙理工大学是2003年由原电力部所属的长沙电力学院（原全国六大电力高校之一）和原交通部所属的长沙交通学院组建而成，是具有电力行业特色的湖南省属高校，是国内最早从事配电网电容电流测量、消弧线圈自动调整系统研发的高校之一（1988年应用于巴陵石化、1994年应用于大连石化），发明了全补偿接地技术、故障电压行波定位技术。长沙理工大学具有良好的实验平台，参与建设有“电网输变电设备防灾减灾”国家重点实验、主持建设有“大数据驱动的能源互联网”示范型国家国际科技合作基地及一系列与该项目相关的省部级科研平台。长沙理工大学专门设置了“配电系统故障处理技术与成套装备研究中心”（含国内外首创的10kV主动配电网及人身安全防护实验室）副处级机构，可为本标准的撰写提供支撑。 |
| 参编单位： 中国通信服务江西公司 长沙麓山电子科技有限公司 广西金步店里科技有限公司 湖南省中扬天吉科技有限公司 |
| 编制组总人数：12人 |
| 编制工作进度、计划（2017年12月8日住建部《关于印发2018年工程建设规范和和标准编制及相关工作计划的通知》（建标函[2017]306号）中要求，严格落实和把控改革任务要求和时间节点，编制时间为18个月。） 1．完成征求意见稿的时间： 2022年 8 月 完成送审稿的时间： 2022 年 10 月 完成报批稿的时间： 2022 年12月 |
| 主编单位提供编制经费 20万元。编委会编制经费标准（预估）： 3万元。 编制经费预算总计：50万元 |
| 版权说明： CBDA标准由建筑装饰市场主体和利益相关方提出申请，中国建筑装饰协会批准立项，经中国建筑装饰协会组织审核后批准发布，本标准的版权、著作权归中国建筑装饰协会，主编单位负责具体技术内容的解释。 |
| 联系人姓名：阎旻 联系电话：13467578967 地址：长沙市岳麓区辰泰科技园206号 qq或微信：847228768@QQ.com 单位负责人：涂宏刚 （公章） 申请时间：2021年 3月15日 |
| 受款单位名称：湖南一二三智能科技有限公司 | 开户银行： 上海浦发银行长沙麓谷科技支行 |
| 账号：66150155200003094 | 邮编： |
| 财务负责人： 曹伟 | 电话： 13808456317 |
| 地址： 长沙市高新开发区文轩路27号麓谷钰园C4栋901房 |
| 其他需要说明的情况 已委托（）对该标准的技术新颖点、创新点进行查新，查新结果待报（附报告） |
| 中国建筑装饰协会意见： 审核人签字： 负责人签字 （公章） 2017年 月 日 |
| 备 注 |

■填表注意（申报时不要此页）：

1. 本表依据。根据住房和城乡建设部标准定额司“技术标准制订修订项目申请表”制作（一式三份）。

2．标准编号。2016年2月29日国家质检总局、国家标准委《关于培育和发展团体标准的指导意见》（ 国质检标联[2016]109号）中规定团体标准统一编号：团体标准编号依次由团体标准代号（T/）、社会团体代号、团体标准顺序号和年代号组成。

建筑装饰行业工程建设中国建筑装饰协会CBDA标准，T/CBDA X-XXXX。

3．标准类别。工程类，建筑装饰行业工程建设标准。产品类，建筑装饰行业产品标准。

工程建设标准，称为“材料”，包括成品、半成品。工程建设标准，从工程的视角看标准，范围是固定、不能移动、活动的。

产品标准，叫做“部品”，可移动、活动。可分为应用技术（材料应用到工程中的技术）和通用技术（材料普遍性技术，强调技术应用的范围）。2015年7月1日国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发[2015]40号）要求“按照共性先立、急用先立的原则，加快制定融合标准。”提倡编制积极响应市场和创新需要、装饰装修材料生产与设计施工一体化、建筑装饰行业与相关行业融合、提供整体解决方案的标准。

4．特征名分类。住建部《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》（建标[2016]166号）要求“强制性标准项目名称统称为技术规范”。即国家标准（GB）为“规范”Code，行业标准（JGJ）为“标准”Standard。CBDA标准的特征名，建筑装饰行业工程建设标准，工程类，宜称作“规程”：设计，设计规程；施工，施工技术规程；设计+施工，技术规程。材料（包括固定的、成品、半成品）+设计施工，应用技术规程。产品类：叫做“部品”（能移动、活动）。

5．编写分类。工程类，根据《工程建设标准编写规定》（建标[2008]182号）编写，标准分类号：UDC（Universal Decimal Classification），根据国际标准化组织（ISO）的规定，工程建设国家标准的分类号。

产品类，根据《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》GB/T1.1-2009编写，标准分类号：ICS（International Classification for Standards），根据ISO《国际标准分类法》的规定，产品标准的分类号。

目前，住建部没有正式要求将UDC改为ICS。

标准封面上的P，与UDC、ICS一样，也是标准分类的一个标记，其来源于《中国标准文献分类法》。其中工程建设类的分类号为P，故在标准的封面上采用了这一符号。

6．空间分类。仅为室内，室内装饰装修，如《室内泳池热泵系统技术规程》T/CBDA 6-2016；包括室内外，装饰装修，如《商业店铺装饰装修技术规程》T/CBDA 5-2016。

7．装饰装修。根据1989年5月30日《建筑装饰装修工程施工企业资质等级标准》[（89）建施字第224号]、《建筑装饰装修管理规定》（1995年8月7日建设部令第46号发布，2004年7月2日建设部令127号废止)，《住宅室内装饰装修管理办法》（2002年3月5日建设部令第110号发布），《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018、《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327-2001、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013、《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ 367-2015、《建筑装饰装修职业技能标准》（JGJ/T 315-2016）等。

因此，装饰装修（building decoration）为建筑装饰行业工程建设CBDA标准的标准用语。

工程类，装饰装修工程，可简化为“装饰装修”。幕墙，宜统称为“建筑幕墙工程”。

8．主编责任。每项CBDA标准，主编单位为1或2家（主编1或2人）。第一主编单位及其主编，是其主编标准的第一责任人，负责组织标准编写、财务收支、编辑出版、推广应用等编制工作，具有其主编标准具体技术内容的解释权。

主编单位提供所编制标准的编制经费，应高于编委会编制经费标准。第二主编单位提供的编制经费以高于第一主编单位为宜。

主编单位申请立项，参编单位宜有5家以上，应填写“建筑装饰行业工程建设CBDA标准立项申请表”报中国建筑装饰协会。经CBDA标准专家委员会审定后，由中国建筑装饰协会批复立项，主编单位据此作为编制其标准的任务依据开展编制工作。