附件2：

建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会CBDA标准

立 项 申 请 表

项目名称：建筑幕墙工程技术规程

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

标准级别：团体标准

标准类别：建筑装饰行业工程标准

申请时间： 2023年2月10日

中国建筑装饰协会制

建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会CBDA标准立项申请表

标准级别：团体标准

标准类别：建筑装饰行业工程标准

是否申报过：否

编号：

| 项 目 名 称 | 建筑幕墙工程技术规程 | 主编单位 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制订或修订 | 制订 | 计划起止时间 | 2023年3月~2025年2月 |
| 被修订标准号 |  | 行 业 | 建筑装饰装修 |
| 是否为标准体系中项目 |  | 专 业 |  |
| 主管部门 | 中国建筑装饰协会 |
| 一、项目任务的目的： 近年来，我国建筑幕墙行业得到了飞速发展，建筑幕墙建造量已位居世界前列。截至2020年，我国幕墙面积已突破10亿平方米，占全世界总量的85%，成为全球第一玻璃幕墙产出和使用大国。随着使用要求、性能要求的提升以及幕墙技术的发展，新的幕墙结构形式不断涌现。绿色节能型、多功能一体化的玻璃幕墙、石材幕墙、金属板幕墙及人造板材幕墙等高性能、高品质幕墙在建筑外表应用越来越普及。各种造型复杂的幕墙在工程中也不断出现，如空间结构、单曲、双曲、大悬挑等。 目前，现行的幕墙相关标准主要有《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 201-2003、《建筑幕墙》GB/T 21086-2007、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336-2016等，最早的发布至今已有22年多，最新的至今也有7年。虽然有的地方如上海、天津、浙江等已制定了建筑幕墙的地方标准，但对整个行业而言，现行分散、滞后的标准条款已不再适用，且部分条文在不同规范中也有出现冲突问题。 近两年，我国一批强制性工程建设规范发布实施，现行工程建设标准相关强制性条文也同时废止。工程建设国家标准的更新，尤其是《工程结构通用规范》GB 55001-2021、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021，相应的原设计规范中的结构设计、参数、指标要求都需随之调整。 随着各种新材料、新工艺、新技术如SGP夹层玻璃、超大板块玻璃、各种新型复合面板等在工程中的应用，却缺少与其匹配的工程技术标准、规范或规程，导致此类幕墙工程设计、施工等过程中出现设计应用依据不充分，甚至无据可依的问题。 同时，国家机构、地方政府及协会陆续发布了一些文件，淘汰了一些落后的幕墙产品，如T型挂件石材幕墙、胶粘接连接装饰构件、大尺寸开启扇、全隐框玻璃幕墙等，现行规范中相关内容未及时更新。 综上，虽然随着幕墙的不断发展相关的技术标准也在不断补充完善，但仍存在部分标准编制年份较早、标准较为分散、规范内容不够全面、适用范围单一、缺少异形复杂幕墙相关内容等问题，导致幕墙工程设计、施工等过程中出现设计应用依据不充分，甚至无据可依的问题日益突出，不利于行业的发展。因此，行业内亟需编制一套与现行幕墙发展相匹配的工程技术标准，以保障并规范建筑幕墙设计、加工制作、安装施工、验收及维护保养等过程。 二、项目任务的意义： 通过本标准的制定实施，规范幕墙的设计、加工制作、安装施工、验收及维护保养等过程，对促进幕墙行业健康发展具有重要意义。 1、通过本技术规程的制定和实施，及时引导相关从业人员及业主选择更为节能、节材、低碳的产品，具有重要的社会效益和经济效益。近年来，国家节能要求越来越严格，但相应的玻璃面板节能技术没有突破性发展，导致节能要求越高玻璃片数及中空腔体数越多，三玻两腔甚至四玻三腔的中空玻璃在幕墙方案中已经常见。这不仅导致玻璃材料用量的增加，也导致支承龙骨和主体结构材料用量的增加，与节材、低碳的大方向不太契合，有必要在规程中作出相应的引导，鼓励相关材料厂家、幕墙从业人员、业主研发、设计、生产和选择更为节材、低碳的玻璃幕墙产品。 2、通过本技术规程的制定和实施，完善幕墙相关荷载计算、材料力学性能指标取值，使其与现行的国家标准、行业标准的规定相符，有利于相关从业人员更好的查阅、理解并执行。近年来，一些国家、行业标准陆续制定、修订，并发布实施，与幕墙相关的一些荷载取值、材料力学性能指标有些变化，有必要及时编制玻璃幕墙设计方法，以免相关从业人员取值错误，造成安全隐患。 3、通过本技术规程的制定和实施，将经过工程实践验证、技术成熟的新材料、新工艺、新技术等纳入规程并作出相应规定，是保障建筑幕墙工艺创新、技术先进性的需要，有助于促进幕墙行业技术发展。如采用离子中间膜的夹层玻璃在国外标准中已有明确的计算方法，在国内、外工程中也得到了广泛的应用，有必要将其计算方法纳入规程中，使其设计有据可依。 4、通过本技术规程的制定和实施，对政府、协会相关文件中淘汰的落后幕墙产品进行限制，是保障幕墙技术先进性的需要。 |
| 适用范围和主要技术内容： 本规程适用于新建、改建、扩建的民用建筑玻璃幕墙和金属板幕墙工程、建筑高度不大于150m且设防烈度不大于8度的民用建筑石材幕墙、人造板材幕墙工程的设计、制作、安装施工、工程验收及使用维护。 本规程的主要技术内容是： 1 总则 2 术语和符号 3 材料 主要包括一般规定，铝合金材料、钢材、玻璃、石材、金属板材、人造板材、光伏板、连接件与紧固件、结构胶和密封材料、其他材料等。 4 建筑设计 主要包括一般规定、性能及检测要求、构造要求、开启窗设计、工厂装配率、防火及防雷要求、安全规定等。 5 结构设计的基本规定 主要包括一般规定、荷载与作用、作用效应及组合、连接设计等。 6 面板构造设计 主要包括一般规定、玻璃面板、金属面板、石材面板、人造板材、光伏板及其他板材等。 7 框架构造设计 主要包括一般规定、单元式、构件式、点支式、双层幕墙等的构造设计。 8检验与检测 主要包括一般规定、材料检验、现场检验、性能检验等。 9加工制作 包括一般规定、加工制作要求、检验要求及包装、储存要求等。 10 安装施工 包括一般规定、安装施工准备、及各类型玻璃幕墙安装要求、安全规定等。 11 工程验收 包括一般规定、玻璃幕墙验收的主控项目和一般项目。 12 使用维护 包括一般规定、检查与维修、清洗要求。 |
| 主要工作内容： 1、成立起草小组 主编单位作为牵头单位，组织有关幕墙相关的设计、施工企业的人员成立标准起草小组。起草组的组成应体现权威性和代表性。主编人主要对标准质量及技术内容全面负责。起草组其他人员应具有较丰富的理论知识和实践经验，熟悉业务，了解标准化工作的相关规定并具有较强的文字表达能力。 2、拟订工作计划 起草组成立后，首先制定工作计划。内容包括：标准名称和范围的确定；制定标准的目的、意义及主要工作内容；工作安排及计划进度；工作内部分工；调研计划初步安排；经费安排等。 3、开展调查研究 广泛收集与起草标准有关的资料并加以研究、分析。如：相关国际标准、国家标准、行业标准和地方标准、国家政策对建筑幕墙设计的影响，如节能要求、低碳要求、荷载取值及计算方法、淘汰落后幕墙产品等；国内外建筑幕墙的发展概况；建筑幕墙设计、施工、咨询等企业的实践经验、存在问题及解决办法，如SGP夹层玻璃的计算、硅硐结构胶粘接厚度计算、突出玻璃表面的装饰构件、遮阳构件设计、石材防脱落等。 4、安排实验验证 对中空玻璃节能和采光性能进行实验研究，在满足节能要求的前提下寻求结构最简单、用材最省的玻璃配置和方案；对石材破碎状态下背网粘结能力进行试验验证。 5、完成标准征求意见稿 标准起草过程中组织相关专家进行多轮讨论，不断对标准草案进行修正完善，最后经起草组集体讨论后定稿，形成标准征求意见稿。同时完成标准编制说明及有关附件的编写工作。 6、标准征求意见、送审稿审查、报批 征求意见并对意见进行汇总、分析和处理后，起草组形成送审稿。审查会通过后，对送审稿修改形成报批稿。 |
| 需解决的重点问题： 需要重点解决现行幕墙标准与新发布的全文强制标准相协调统一、夹层玻璃计算、结构胶计算、突出装饰构件计算、石材防脱落等问题，主要从以下几个方面进行研究： 1、荷载取值及设计参数与全文强制标准相协调。例如荷载分项系数根据全文强制标准取值，相应调整材料强度设计值及安全系数； 2、夹层玻璃强度及挠度计算。例如SGP夹层玻璃在ASTM E1300−16：Standard Practice for Determining Load Resistance of Glass in Buildings中已有成熟的计算方法，可以吸收借鉴。 3、硅硐结构胶粘接厚度设计。会同有关硅酮结构胶生产厂商，开展了针对硅酮结构胶工程应用的专题研究工作，并通过试验进行验证。 4、突出玻璃表面的装饰构件、遮阳构件及其连接设计。通过计算分析，确定其受力特性及薄弱位置，提出解决方案。 5、石材破碎状态下背网粘结能力。通过试验确定石材破碎时，有背网粘接时常规荷载作用下，石材是否发生脱落。 |
| 需要补充实验和研究内容： 1、不同配置中空玻璃(两玻中空、三玻两腔中空)在不同镀膜数量、镀膜位置时的保温、隔热、采光性能研究，并结合现行国家规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的节能要求，评估其适用性。 2、硅硐结构胶粘接厚度研究； 3、石材破碎状态下背网粘结能力实验。 |
| 现有工作基础： 中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与节能研究院建筑幕墙门窗研究中心长期从事建筑幕墙相关研究，是全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会秘书处、国家建筑幕墙门窗质量监督检验中心、住建部建筑门窗节能性能标识实验室依托单位，与住建部、行业协会、门窗幕墙企业等具有良好的合作关系，同时与日本、韩国、德国、美国、加拿大、澳大利亚等相关科研机构保持长期合作关系。我中心的研究能力、检测鉴定能力、标准编制能力等为本标准编制打下了良好基础。 目前，我中心主参编的相关标准有：JGJ 102《玻璃幕墙工程技术规范》、JGJ 113《金属与石材幕墙工程技术规范》、《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》、《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》、《建筑门窗结构设计标准》等标准，对本标准起草具有重要参考意义。 我中心承担了建筑幕墙门窗领域“十一五”、“十二五”国家科技支撑计划课题和“十三五”国家重点研发计划课题。在幕墙门窗系统研发、检测鉴定、工程应用等方面具有丰硕的成果，可作为本标准编制的基础。 编制团队研究了国、内外相关标准及国家政策，并结合建筑幕墙设计、施工和使用中反馈的问题，确定了技术成熟在规程中可以直接采用的内容、需要重点解决的问题及需要补充试验和研究的内容。目前，国、内外建筑幕墙相关的标准主要包括： 1. GB 55001-2021《工程结构通用规范》 2. GB 55015-2021《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 3. GB/T 21086-2007 《建筑幕墙》； 4. JGJ 102-2003 《玻璃幕墙工程技术规范》； 5. JGJ 113-2015 《建筑玻璃应用技术规程》； 6. JGT455-2014 《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》； 7. T/CECS 745-2020 《装配式幕墙工程技术规程》； 8. T/CECS 962-2021 《超大尺寸玻璃幕墙应用技术规程》； 9. CECS 127：2001 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》； 10. JGJ 133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》； 11．JGJ 336-2016 《人造板材幕墙工程技术规范》； 12. ASTM E1300−16：Standard Practice for Determining Load Resistance of Glass in Buildings. 同时，编制团队近年来完成了大量的各种造型复杂和规格各异的建筑石材幕墙检测鉴定、设计咨询、标准编制、科研课题研究等工作，积累了大量的技术经验。其中，近几年典型的工程实践包括： 中国人民银行大连市中心支行办公楼石材幕墙及外窗工程质量鉴定； 北京广渠金茂府住宅楼石材幕墙工程质量鉴定； 北京国贸三期A座酒店石材幕墙工程质量鉴定； 上海外滩SOHO石材幕墙工程检查； 深圳华润万象天地项目幕墙工程检查； 中国铁路总公司办公楼石材幕墙检测鉴定； 国家博物馆石材幕墙工程质量检测鉴定； 北京英大国际大厦石材幕墙工程质量检测鉴定。 |
| 与有关法律法规、相关标准的关系： 本技术规程符合GB 55001-2021 《工程结构通用规范》、GB 55015-2021 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》、GB 55006-2021 《钢结构通用规范》、GB 50068-2018 《建筑结构可靠性设计统一标准》、GB50009-2012 《建筑结构荷载规范》、GB 50011-2010(2016修订版) 《建筑抗震设计规范》、GB 50016-2014(2018修订版) 《建筑设计防火规范》、GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》、GB 50017-2017 《钢结构设计标准》的要求。 |
| 拟采用的国际标准或国外先进标准编号及名称： ASTM E1300−16：Standard Practice for Determining Load Resistance of Glass in Buildings |
| 主编人姓名：张喜臣 | 年 龄：48 | 学 历：博士研究生 |
| 职 称：高级工程师 | 职 务：主任 | 外语水平：英语精通 |
| 联系电话：13901102701 | 邮 箱： zhangxichen@cabr-bctc.com | 地 址：北京市北三环东路30号 |
| 主编助理姓名：谭世友 | 年龄：42 | 学 历：硕士研究生 |
| 职 称：高级工程师 | 职 务：无 | 外语水平：英语精通 |
| 联系电话：13811069031 | 邮 箱：tanshiyou@cabr-bctc.com | 地 址：北京市北三环东路30号 |
| 主编简历 张喜臣，1974年9月11日出生，美国密苏里科技大学安全工程博士，高级工程师，现任中国建研院环能科技建筑幕墙门窗研究中心主任。主要从事建筑门窗幕墙产品设计及构造研发、幕墙门窗产品性能检测及工程质量鉴定评估、防火/耐火性能检测鉴定评估、既有建筑外围护结构节能性能评估、产品认证、标准编制及课题研究等工作。 承担包括国家“十三五”重点研发计划课题“钢化玻璃及幕墙安全性及风险评估技术研究”、住建部课题“建筑幕墙防火构造试验技术研究”等多项国家及省部级项目课题； 主编包括国家标准GB/T 41336-2022《建筑幕墙防火性能分级及试验方法》、团体标准T/CECS 970-2021《建筑幕墙安全性评估技术标准》等多项标准； 发表包括’Dynamic characteristics test and simplified calculation model of concealed frame panel element（隐框幕墙单元动力特性试验及简化计算模型）’（Applied Sciences）、冬奥场馆“群鸟”幕墙密封性能试验研究（建筑科学）的多篇科技论文； 获得包括“全隐框玻璃幕墙边界结构密封胶损伤识别方法”（发明专利）、“一种适于不同规格幕墙防火试验的燃烧炉”（实用新型）等专利； 获得包括2022年度华夏建设科学技术奖二等奖——钢化玻璃及幕墙安全性及风险评估技术研究、2021年度建筑装饰行业科学技术奖科技创新成果奖一等奖——玻璃幕墙安全性现场无损诊断及评估关键技术等奖项； 担任包括中国建筑装饰协会幕墙工程分会、中国建筑学会建筑幕墙学术委员会、中国建筑玻璃与工业玻璃协会安全玻璃专业委员会等学协会专家委员。 |
| 主编助理简历 谭世友，1981年6月28日出生，中国矿业大学(北京)结构工程硕士，高级工程师、一级注册结构工程师，现就职于中国建筑科学研究院有限公司环境与能源研究院建筑幕墙门窗研究中心。主要从事建筑门窗幕墙产品设计及构造研发、标准编制及课题研究等工作。 拥有17年幕墙门窗产品研发、工程设计经历，熟悉各类幕墙材料及生产工艺，尤其对各类幕墙的设计、加工、安装施工拥有非常丰富的经验。主导了郑州绿地中心(北地块)、青岛啤酒城改造项目一期&二期、济南中心、北京华嘉胡同商务办公楼、青岛国信金融中心项目、济南中垠广场1#办公楼等重点工程的设计工作。 发表包括内循环呼吸式幕墙设计浅析及工程应用（建筑建材装饰）、高层建筑错台幕墙设计要点及案例分析（工程技术）等多篇科技论文； 获得包括“一种加强型铝合金建筑外窗”（实用新型）、“铝合金主龙骨转角的纯铝合金连接刚性结构”（实用新型）等专利； 拥有多项标准主编、参编经历，主编了CECS标准《建筑幕墙碳排放计算标准》、参与编制了CECS标准《建筑门窗结构设计标准》、《建筑幕墙结构计算标准》等。 |
| 主编单位简介及本标准相关工作介绍 中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与能源研究院建筑幕墙门窗研究中心成立于1978年，是我国首家开展建筑幕墙门窗研究的科研机构，是国家建筑幕墙门窗质量检验检验中心、国家建筑工程质量检验检验中心幕墙门窗部、建筑安全与环境国家重点实验室-幕墙实验室等的依托单位，承担了多项国家科技部、住建部及北京市多项科研课题，承担多项国家重点工程项目的幕墙设计咨询及检测鉴定任务，与日本、韩国、德国、美国、加拿大、澳大利亚等相关科研机构保持长期合作关系。 主编单位长期从事幕墙门窗行业研究，主编了幕墙门窗领域大部分国家标准、行业标准和团体标准，包括《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001、《建筑幕墙》GB/T 21086-2007、《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》、《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》等。同时，承担了幕墙门窗领域“十一五”、“十二五”国家科技支撑计划课题和“十三五”国家重点研发计划等多项科研工作。 中国建筑科学研究院有限公司建筑幕墙门窗研究中心在各种造型复杂和规格各异的建筑幕墙门窗结构安全性评估、鉴定、设计、咨询方面累计了大量的技术经验。其中，近几年典型的工程实践包括：360天津创业平台项目研发楼门窗幕墙检测鉴定；中国人民银行大连市中心支行办公楼石材幕墙及外窗工程质量鉴定；北京石景山古城创业大厦幕墙开启改造设计咨询；桂林市旅游交通换乘中心项目及轨道置业.航空小镇项目幕墙设计服务；以及其他幕墙门窗工程设计顾问咨询项目20余项。 |
| 参编单位： 3 家 1、中兴联丰建设集团有限公司 2、山东美达建工集团有限公司 3、中南建筑设计院 |
| 编制组总人数：15人 |
| 编制工作进度、计划 1、2023.3～2023.5 调研国内外相关标准及不同企业相关技术水平，筹备启动会 2、2023.6 启动及第一次工作会，明确标准框架及任务分工 3、2023.7～2023.10 编制组起草标准稿件 4、2023.11 第二次工作会，汇总资料，进一步明确标准架构，确定验证试验项目 5、2023.12～2024.5 实施验证试验，完善标准内容 6、2024.6 第三次工作会，形成征求意见稿 7、2024.7～2024.9 征求意见及意见汇总 8、2024.10～2024.12 标准审查会准备及启动 9、2025.2 标准送审报批 |
| 主编单位提供编制经费 5.0 万元。编委会编制经费标准（预估）： 20.0 万元。 编制经费预算总计： 25.0 万元 |
| 版权说明： CBDA标准由建筑装饰市场主体和利益相关方提出申请，中国建筑装饰协会批准立项，经中国建筑装饰协会组织审核后批准发布，本标准的版权、著作权归中国建筑装饰协会，主编单位负责具体技术内容的解释。 |
| 联系人姓名：张喜臣 联系电话：13901102701 地址：北京市北三环东路30号 微信：13901102701 单位负责人：徐伟 （公章） 申请时间： 年 月 日 |
| 受款单位名称：中国建筑科学研究院有限公司 | 开户银行：建行北京北三环支行 |
| 账号：1100 1021 2000 5900 0025 | 邮编：100013 |
| 财务负责人： | 电话：010-88361153 |
| 地址：北京市朝阳区小黄庄路9号 |
| 其他需要说明的情况 已委托（）对该标准的技术新颖点、创新点进行查新，查新结果待报（附报告） |
| 中国建筑装饰协会意见： 审核人签字： 负责人签字 （公章） 年 月 日 |
| 备 注 |

■填表注意（申报时不要此页）：

1. 本表依据。根据住房和城乡建设部标准定额司“技术标准制订修订项目申请表”制作（一式三份）。

2．标准编号。2016年2月29日国家质检总局、国家标准委《关于培育和发展团体标准的指导意见》（ 国质检标联[2016]109号）中规定团体标准统一编号：团体标准编号依次由团体标准代号（T/）、社会团体代号、团体标准顺序号和年代号组成。

建筑装饰行业工程建设中国建筑装饰协会CBDA标准，T/CBDA X-XXXX。

3．标准类别。工程类，建筑装饰行业工程建设标准。产品类，建筑装饰行业产品标准。

工程建设标准，称为“材料”，包括成品、半成品。工程建设标准，从工程的视角看标准，范围是固定、不能移动、活动的。

产品标准，叫做“部品”，可移动、活动。可分为应用技术（材料应用到工程中的技术）和通用技术（材料普遍性技术，强调技术应用的范围）。2015年7月1日国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发[2015]40号）要求“按照共性先立、急用先立的原则，加快制定融合标准。”提倡编制积极响应市场和创新需要、装饰装修材料生产与设计施工一体化、建筑装饰行业与相关行业融合、提供整体解决方案的标准。

4．特征名分类。住建部《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》（建标[2016]166号）要求“强制性标准项目名称统称为技术规范”。即国家标准（GB）为“规范”Code，行业标准（JGJ）为“标准”Standard。CBDA标准的特征名，建筑装饰行业工程建设标准，工程类，宜称作“规程”：设计，设计规程；施工，施工技术规程；设计+施工，技术规程。材料（包括固定的、成品、半成品）+设计施工，应用技术规程。产品类：叫做“部品”（能移动、活动）。

5．编写分类。工程类，根据《工程建设标准编写规定》（建标[2008]182号）编写，标准分类号：UDC（Universal Decimal Classification），根据国际标准化组织（ISO）的规定，工程建设国家标准的分类号。

产品类，根据《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》GB/T1.1-2009编写，标准分类号：ICS（International Classification for Standards），根据ISO《国际标准分类法》的规定，产品标准的分类号。

目前，住建部没有正式要求将UDC改为ICS。

标准封面上的P，与UDC、ICS一样，也是标准分类的一个标记，其来源于《中国标准文献分类法》。其中工程建设类的分类号为P，故在标准的封面上采用了这一符号。

6．空间分类。仅为室内，室内装饰装修，如《室内泳池热泵系统技术规程》T/CBDA 6-2016；包括室内外，装饰装修，如《商业店铺装饰装修技术规程》T/CBDA 5-2016。

7．装饰装修。根据1989年5月30日《建筑装饰装修工程施工企业资质等级标准》[（89）建施字第224号]、《建筑装饰装修管理规定》（1995年8月7日建设部令第46号发布，2004年7月2日建设部令127号废止)，《住宅室内装饰装修管理办法》（2002年3月5日建设部令第110号发布），《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018、《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327-2001、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013、《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ 367-2015、《建筑装饰装修职业技能标准》（JGJ/T 315-2016）等。

因此，装饰装修（building decoration）为建筑装饰行业工程建设CBDA标准的标准用语。

工程类，装饰装修工程，可简化为“装饰装修”。幕墙，宜统称为“建筑幕墙工程”。

8．主编责任。每项CBDA标准，主编单位为1或2家（主编1或2人）。第一主编单位及其主编，是其主编标准的第一责任人，负责组织标准编写、财务收支、编辑出版、推广应用等编制工作，具有其主编标准具体技术内容的解释权。

主编单位提供所编制标准的编制经费，应高于编委会编制经费标准。第二主编单位提供的编制经费以高于第一主编单位为宜。

主编单位申请立项，参编单位宜有5家以上，应填写“建筑装饰行业工程建设CBDA标准立项申请表”报中国建筑装饰协会。经CBDA标准专家委员会审定后，由中国建筑装饰协会批复立项，主编单位据此作为编制其标准的任务依据开展编制工作。